## Slide 1
第3章 数据链路层

## Slide 2: 指引
数据链路层概述
数据链路层的几个共同问题
点对点协议PPP
使用广播信道的数据链路层
扩展的以太网
高速以太网
应用层
运输层
网络层
数据链路层
物理层

## Slide 3: 数据链路层使用的信道类型
数据链路层使用的信道主要有以下两种类型：
  点对点信道：这种信道使用一对一的点对点通信方式。
  广播信道：这种信道使用一对多的广播通信方式，因此过程比较复杂。广播信道上连接的主机很多，因此必须使用专用的共享信道协议来协调这些主机的数据发送。
(a) 点对点信道
(b) 广播信道

## Slide 4: 从不同角度看数据的流动
局域网
广域网
主机 H1
主机 H2
路由器 R1
路由器 R2
路由器 R3
电话网
局域网
主机 H1 向 H2 发送数据
链路层
应用层
运输层
网络层
物理层
链路层
应用层
运输层
网络层
物理层
链路层
网络层
物理层
链路层
网络层
物理层
链路层
网络层
物理层
R1
R2
R3
H1
H2
从协议层次上来看数据的流动

## Slide 5: 从不同角度看数据的流动
局域网
广域网
主机 H1
主机 H2
路由器 R1
路由器 R2
路由器 R3
电话网
局域网
主机 H1 向 H2 发送数据
链路层
应用层
运输层
网络层
物理层
链路层
应用层
运输层
网络层
物理层
链路层
网络层
物理层
链路层
网络层
物理层
链路层
网络层
物理层
R1
R2
R3
H1
H2
只考虑数据在数据链路层的流动
注意：不同的链路层可能采用不同的数据链路层协议

## Slide 6: 指引
数据链路层概述
数据链路层的几个共同问题
点对点协议PPP
使用广播信道的数据链路层
扩展的以太网
高速以太网
应用层
运输层
网络层
数据链路层
物理层

## Slide 7: 3.1.1 数据链路和帧
链路(link)
  从一个节点到相邻节点的物理线路。
  链路只是一条通信路径的组成部分。
数据链路(data link)
  要传送数据，除了物理线路外，还必须有通信协议来控制数据的传输。若把实现这些协议的硬件和软件加到链路上，就构成了数据链路。
  现在最常用的方法是使用网络适配器(即网卡，既有硬件也包括软件)来实现这些协议。一般的适配器都包括了数据链路层和物理层这两层的功能。

## Slide 8: 3.1.1 数据链路和帧
数据链路层的协议数据单元：帧
IP 数据报
1010… …0110
帧
取出
数据链路层
网络层
链路
节点 A
节点 B
物理层
IP 数据报
1010… …0110
帧
装入
数据链路层
节点 A
节点 B
帧
只考虑数据链路层
发送
接收
链路

## Slide 9: 3.1.2 三个基本问题
封装成帧
透明传输
差错检测
Notes: 3.1.2 小节中的封装成帧和透明传输讲的是一种基本思想，而在具体的数据链路层协议中，封装成帧和透明传输都有各自的实现方法。

## Slide 10: 3.1.2 三个基本问题
封装成帧(framing)就是在一段数据的前后分别添加首部和尾部，把它构成一个帧。发送帧时，从首部开始发送。
首部和尾部的一个重要作用就是帧定界（确定帧的界限）。
帧结束
帧首部
IP 数据报
帧的数据部分
帧尾部
 MTU
数据链路层的帧长
开始
发送
帧开始

## Slide 11: 3.1.2 三个基本问题
首部和尾部还包括许多必要的控制信息。不同数据链路层协议，首部和尾部的格式不同。
每一种数据链路层协议都规定了所能传送的数据部分长度上限，即最大传送单元 MTU（Maximum Transfer Unit）。
帧定界一般使用特殊的控制字符 SOH（Start Of Header）和 EOT（End Of Transmission）。
Notes: SOH和EOT都是控制字符的名称，各自的编码为00000001（01H）和00000100（04H）。但并不是所有的数据帧都采用SOH和EOT这样的定界符。

## Slide 12: 3.1.2 三个基本问题
若忽略与帧定界无关的控制信息，则帧可表示如下：
SOH
装在帧中的数据部分
帧
帧开始符
帧结束符
发送在前
EOT

## Slide 13: 3.1.2 三个基本问题
假设发送端由于故障发送中断，故障消除后又重新开始发送。由于使用了帧定界符，接收端就会知道前面收到的数据是个不完整的帧（只有 SOH 而没有 EOT）。
SOH
发送在前
EOT
SOH
不完整的帧
完整的帧
Notes: 对于收到的不完整的帧，直接丢弃

## Slide 14: 3.1.2 三个基本问题
如果数据中的某个字节的二进制代码恰好和 SOH 或 EOT 一样，数据链路层就会错误地“找到帧的边界”，导致发生错误。
SOH
EOT
数据部分恰好出现与 EOT 一样的编码
被接收端当作无效帧而丢弃
被接收端
误认为是一个帧
数据部分
EOT
完整的帧
发送
在前

## Slide 15: 3.1.2 三个基本问题
透明传输是指无论什么样的数据，都能够不受阻碍地进行传输。
为了解决透明传输的问题，采用字节填充（byte stuffing）的方法：
  发送端的数据链路层在数据中出现的控制字符 SOH 或 EOT 的前面插入一个转义字符 ESC；
  接收端的数据链路层遇到 ESC 后，会跳过检测下一个字节，并将 ESC 删去。这样在数据中就不会检测到 SOH 或 EOT，并能将插入的 ESC 删去；
  如果 ESC 也出现在数据当中，为了避免被误删，在 ESC 前面也插入一个转义字符。这样，前面的 ESC 被删去，后面的 ESC 因跳过检测而被保留。

## Slide 16: 3.1.2 三个基本问题
SOH
SOH
EOT
SOH
ESC
ESC
EOT
ESC
SOH
ESC
ESC
ESC
SOH
原始数据
EOT
EOT
经过字节填充后发送的数据
字节填充
字节填充
字节填充
字节填充
发送
在前
帧开始符
帧结束符
SOH
Notes: MTU 指的是帧中原始数据的最大长度，不包括填充的数据。

## Slide 17: 3.1.2 三个基本问题
比特在传输过程中可能会产生比特差错：1 可能会变成 0 而 0 也可能变成 1。
在一段时间内，传输错误的比特占所传输比特总数的比率称为误码率 BER (Bit Error Rate)。
误码率不可能下降到零，为了保证数据传输的可靠性，必须采用差错检测措施。

## Slide 18: 3.1.2 三个基本问题
在数据链路层传送的帧中，广泛使用了循环冗余检验 CRC 的检错技术。
原始数据
冗余码
k 位
n 位
组帧发送
假定发送端的原始数据为 k 个比特。
对原始数据进行CRC 运算，产生 n 位冗余码供差错检测使用。
将原始数据和冗余码构成帧发送出去。
Notes: 冗余码是帧尾部的一个控制字段

## Slide 19: 3.1.2 三个基本问题
冗余码的计算
  在原始数据后面添加 n 个 0。
  用得到的 (k + n) 位的数除以（模2除法）收发双方事先约定好的长度为 (n + 1) 位的除数 P，得到 n 位的余数 R 即为冗余码。
  冗余码常称为帧检验序列 FCS (Frame Check Sequence)。
k 位
n 位
除数 P
n + 1 位
原始数据
00…0
冗余码
余数 R
n 位
发送方

## Slide 20: 3.1.2 三个基本问题
1101 101001
1101
111
1101
011
0000
111
1101
011
0000
110
1101
001
P (除数) →
← 被除数
EXOR 运算
1 EXOR 1 = 1
1 EXOR 0 = 1
0 EXOR 1 = 1
0 EXOR 0 = 0
000
1
0
1
1
0
0
1
0
0
0
1
← R (余数)，作为 FCS 冗余码

## Slide 21: 3.1.2 三个基本问题
接收端检验：
  接收端以“原始数据 + FCS”为单位进行CRC检验：除以（模2除法）同样的除数 P，然后检查余数 R。
  若余数 R = 0，则判定这个帧没有差错，就接受。
  若余数 R  0，则判定这个帧有差错，就丢弃。
原始数据
FCS
k 位
n 位
除数 P
n + 1 位
原始数据
FCS
余数
若余数=0，接受
若余数≠0，丢弃
接收方
发送的帧
SOH
EOT

## Slide 22: 3.1.2 三个基本问题
只要经过严格的挑选，并使用位数足够多的除数 P，那么出现检测不到的差错（即出现误码后接收端校验余数仍为零）的概率就很小很小。
可以用多项式来表示循环冗余检验的除数，如用多项式 P(X) = X3 + X2 + 1 表示 1101。这种多项式叫做生成多项式。

## Slide 23: 3.1.2 三个基本问题
传输差错分为两大类：
  比特差错；
  没有比特差错，但却出现了帧丢失、帧重复、帧失序。
“无比特差错”和“无传输差错”是不同的概念。在数据链路层使用 CRC 检验，能够实现无比特差错的传输，但这还不是可靠传输。要做到可靠传输还必须再加上编号、确认和重传机制。

## Slide 24: 指引
应用层
运输层
网络层
数据链路层
物理层
数据链路层概述
数据链路层的几个共同问题
点对点协议PPP
使用广播信道的数据链路层
扩展的以太网
高速以太网

## Slide 25: 3.2 点对点协议PPP
对于点对点链路，目前使用得最广泛的数据链路层协议是点对点协议 PPP (Point-to-Point Protocol)。
用户通过 ISP 接入互联网时，用户计算机和 ISP 进行通信时所使用的数据链路层协议就是 PPP 协议。

## Slide 26: 3.2 点对点协议PPP
用
户
至因特网
已从互联网管理机构申请到一批 IP 地址
ISP
接入网
PPP 协议

## Slide 27: 3.2.1 PPP协议的特点
PPP 协议应满足的需求：
  简单：不要求可靠传输；
  封装成帧：规定特殊的字符作为帧定界符；
  透明性：解决透明传输的问题；
  多种网络层协议：能够同时支持多种网络层协议；
  多种类型链路：能够在多种类型的链路上运行；
  差错检测：能够对收到的帧进行检测，并立即丢弃有差错的帧；

## Slide 28: 3.2.1 PPP协议的特点
PPP 协议应满足的需求：
  检测连接状态：能够及时自动检测出链路是否处于正常工作状态；
  最大传送单元：对每一种类型的点对点链路设置最大传送单元 MTU 的标准默认值（1500 字节）；
  网络层地址协商：提供一种机制使通信的两个网络层实体能够通过协商知道或能够配置彼此的网络层地址；
  数据压缩协商：提供一种方法来协商使用数据压缩算法。

## Slide 29: 3.2.2 PPP协议的帧格式
首部的第一个字段和尾部的最后一个字段都是标志字段 F (Flag)，规定为 0x7E。标志字段就是 PPP 帧的定界符，连续两帧之间只需要用一个标志字段。
地址字段 A 规定为 0xFF，控制字段 C 规定为 0x03。这两个字段没有实际意义。
IP 数据报
1
2
1
1
字节
1
2
不超过 1500 字节
PPP 帧
先发送
7E
FF
03
F
A
C
FCS
F
7E
协议
信 息 部 分
首部
尾部

## Slide 30: 3.2.2 PPP协议的帧格式
协议字段指明信息部分的类别，当协议字段为 0x0021 时，PPP 帧的信息字段就是 IP 数据报。
信息字段长度可变，不超过 1500 字节。
尾部的第一个字段是使用 CRC 的帧检验序列 FCS。
IP 数据报
1
2
1
1
字节
1
2
不超过 1500 字节
PPP 帧
先发送
7E
FF
03
F
A
C
FCS
F
7E
协议
信 息 部 分
首部
尾部

## Slide 31: 3.2.2 PPP协议的帧格式
如果信息字段中出现 0x7E 这样的比特序列，会被误认为是“标志”字段，必须采取一定的方法解决这个问题。
当 PPP 使用异步传输（以字节为单位）时，采用字节填充的方法实现透明传输，转义符定义为 0x7D：
  将信息字段中出现的每一个 0x7E 字节转变为 2 字节序列：0x7D 0x5E。
  若信息字段中出现 0x7D 字节, 则将其转变为 2 字节序列：0x7D 0x5D。
  若信息字段中出现 ASCII 码的控制字符（即数值小于 0x20 的字符），则在该字符前面加入一个 0x7D 字节，同时将该字符的第 5 位取反。
Notes: 异步传输以字节为单位，一个字节是8个二进制位。
字节的最右边是最低位，即第 0 位

## Slide 32: 3.2.2 PPP协议的帧格式
总结：发送数据时在需要转义的字节前面插入转义符 0x7D，并把需要转义的字节的第 5 位取反。
在接收端，每检测到一个 0x7D 字节，就把它删掉，并把紧接着的下一个字节的第 5 位取反即可还原出原来的数据。
Notes: 异步传输以字节为单位，一个字节是8个二进制位。

## Slide 33: 3.2.2 PPP协议的帧格式
当 PPP 使用同步传输（连续比特流传送）时，采用零比特填充的方法实现透明传输：
  在发送端，只要发现有 5 个连续的 1，则立即填入一个 0，以保证不会在信息字段中出现 6 个连续的 1。
  在接收端，先找到标志字段 F 以确定帧的边界，然后对其中的比特流进行扫描，每当发现 5 个连续的 1 时，就把这 5 个连续的 1 后的一个 0 删除，以还原成原来的信息比特流。
Notes: 在使用同步传输的时候，是以比特为单位来传输的。如果数据中有两个字节 10010111 11101010，同样会被视为帧的边界（第一个字节的后4位和第二个字节的前4位）。

## Slide 34: 3.2.2 PPP协议的帧格式
0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0
0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0
0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0
信息字段中出现了和
标志字段 F 完全一样
的 8 比特组合
发送端在 5 个连 1 之后
填入 0 比特再发送出去
在接收端把 5 个连 1
之后的 0 比特删除
会被误认为是标志字段 F
发送端填入 0 比特
接收端删除填入的 0 比特

## Slide 35: 指引
应用层
运输层
网络层
数据链路层
物理层
数据链路层概述
数据链路层的几个共同问题
点对点协议PPP
使用广播信道的数据链路层
扩展的以太网
高速以太网

## Slide 36: 3.3.1 局域网的数据链路层
局域网使用的就是广播信道。
局域网最主要的特点是：网络为一个单位所拥有，且地理范围和主机数目均有限。
局域网主要有以下优点：
  具有广播功能，从一台主机可以很方便地访问全网。局域网上的主机可共享连接在同一个局域网上的各种硬件和软件资源。
  便于系统的扩展和逐渐演变，各设备的位置可灵活调整和改变。
  提高了系统的可靠性、可用性和生存性。

## Slide 37: 3.3.1 局域网的数据链路层
匹配电阻
集线器
干线耦合器
总线网
星形网
环形网
局域网中的拓扑结构
Notes: 局域网覆盖范围有限，而且局域网中的节点主要是主机，所以局域网无法形成网状结构。

## Slide 38: 3.3.1 局域网的数据链路层
局域网使用的传输媒体
  双绞线：最便宜最常用；
  光纤：高数据率、长距离传输时使用。

## Slide 39: 3.3.1 局域网的数据链路层
信道共享的方法主要有两类：
  静态划分信道，又称为信道复用
    频分复用
    时分复用
    波分复用
    码分复用
  动态媒体接入控制，又称为多点接入(multiple access)
    随机接入：所有的用户可随机地发送信息；需要有解决碰撞的机制。
    受控接入：用户不能随机地发送信息而必须服从一定的控制。
代价较高
Notes: 集中控制的多点线路探询就是受控接入。

## Slide 40: 3.3.2 CSMA/CD协议
现在以太网已成为了局域网的代名词。以太网采用的是随机接入的方式。
最初的以太网是将许多计算机都连接到一根总线上。
B向 D
发送数据
C
D
A
E
匹配电阻（用来吸收总线上传播的信号以防反射干扰）
匹配电阻
不接受
不接受
不接受
接受
B
只有 D 接受
B 发送的数据

## Slide 41: 3.3.2 CSMA/CD协议
总线上的每一台计算机都能检测到计算机 B 发送的数据。
每一台计算机的网卡都有一个全球唯一的硬件地址。计算机 B 在发送数据帧时，在帧的首部写明计算机 D 的硬件地址。
只有计算机的硬件地址与数据帧首部的目的地址一致时才会接收这个帧，因此只有计算机 D 接收这个数据帧。
其他所有的计算机（A、C 和 E）检测到不是发送给它们的数据帧就丢弃。

## Slide 42: 3.3.2 CSMA/CD协议
以太网提供的服务是不可靠的交付，即尽最大努力的交付。
当目的主机收到有比特差错的数据帧时，就把帧丢弃，其他什么也不做，是否需要重传则由高层协议来决定。

## Slide 43: 3.3.2 CSMA/CD协议
以太网发送的数据信号使用曼彻斯特编码。使用曼彻斯特编码，即使信号中出现一长串的连 1 或连 0，接收端也能从收到的比特流中提取比特同步信号。
曼彻斯特编码
比特流
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0

## Slide 44: 3.3.2 CSMA/CD协议
当多台计算机同时发送数据时，会产生碰撞，导致发送失败。以太网使用 CSMA/CD 协议来解决这一问题。
CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection) 意思是载波监听多点接入/碰撞检测。
  多点接入：许多计算机以多点接入的方式连接在一根总线上。
  载波监听：每一台计算机在发送数据之前要先检测一下总线上是否有其他计算机在发送数据。如果有，则暂时先不发送数据，等到信道空闲时再发送。

## Slide 45: 3.3.2 CSMA/CD协议
  碰撞检测：计算机边发送数据边检测信道上的信号电压的变化情况，以便判断是否与其他计算机发生碰撞。
    当多台计算机同时在总线上发送数据时，总线上的信号电压变化幅度将会增大（互相叠加）。
    当计算机检测到信号电压变化幅度超过一定的门限值时，就认为总线上至少有两台计算机同时在发送数据，即产生了碰撞。
    所谓“碰撞”就是发生了冲突。因此“碰撞检测”也称为“冲突检测”。
    任何一台正在发送数据的计算机，一旦发现总线上出现了碰撞，就要立即停止发送以免浪费网络资源，然后等待一段随机时间后再次发送。

## Slide 46: 3.3.2 CSMA/CD协议
既然每一台计算机在发送数据之前已经监听到信道为空闲，那么为什么还会出现碰撞呢？
因为电磁波在总线上的传播速率是有限的，当某台计算机监听到总线空闲而发送数据时，可能已经有其他计算机在发送数据了，只是因为传播时延还没有到达该计算机那里。

## Slide 47: 3.3.2 CSMA/CD协议
1 km
A
B
t
碰撞
t = 2  
A 检测到发生碰撞
t =   
B 发送数据
B 检测到发生碰撞
t = 
t = 0
单程端到端
传播时延记为
传播时延对载波监听的影响

## Slide 48
1 km
A
B
t
碰撞
t =   
B 检测到信道空闲
发送数据
t =   /2
发生碰撞
t = 2  
A 检测到发生碰撞
t =   
B 发送数据
B 检测到发生碰撞
t = 
A
B
A
B
A
B
t = 0
A 检测到
信道空闲
发送数据
A
B
t = 0
t = 
B 检测到发生碰撞
停止发送
STOP
t = 2  
A 检测到
发生碰撞
停止发送
STOP
A
B
单程端到端
传播时延记为

## Slide 49: 3.3.2 CSMA/CD协议
使用 CSMA/CD 协议的以太网不能进行全双工通信而只能进行双向交替通信（半双工通信）。
每台计算机在发送数据之后的一小段时间内，存在着遭遇碰撞的可能性。

## Slide 50: 3.3.2 CSMA/CD协议
一台计算机在发送数据帧后最多经过时间 2 就可知道自己所发送的数据帧是否遭受了碰撞。
2 称为争用期或碰撞窗口。以太网规定具体的争用期时间为 51.2 s。
一台计算机在发送数据后，经过争用期这段时间还没有检测到碰撞，才能肯定这次发送不会发生碰撞。

## Slide 51: 3.3.2 CSMA/CD协议
发生碰撞的计算机在停止发送数据后，等待信道空闲后不是立即发送而是要推迟（即退避）一个随机的时间才能再发送数据。具体的截断二进制指数退避算法如下：
  规定基本退避时间为争用期 2；
  定义参数 k，k = Min[重传次数, 10]；
  从整数集合[0, 1, …, (2k 1)]中随机地取出一个数，记为 r。重传应推后的时间就是 r 倍的基本退避时间。
  当重传达 16 次仍不能成功时则丢弃该帧，并向高层报告。

## Slide 52: 3.3.2 CSMA/CD协议
最短有效帧长
  如果一个帧太短，发送方很快就能发送完毕而检测不到碰撞，但这个帧却有可能在到达目的主机的途中与其他主机发送的帧发生碰撞。由于不再监听信道，发送方无法知道这个帧发生了碰撞。
  对于 10 Mbit/s 的传统以太网，在争用期内可发送 512 bit，即 64 字节。若前 64 字节未发生碰撞，则后续发送的数据就一定不会发生碰撞。
  以太网规定最短有效帧长为 64 字节，凡长度小于 64 字节的帧都是无效帧。如果要发送de数据非常少，则必须加入一些填充字节，使帧长不小于 64 字节。

## Slide 53: 3.3.2 CSMA/CD协议
以太网还规定帧间最小间隔为 9.6 s。一台计算机在检测到总线开始空闲后，还要等待 9.6 s 才能再次发送数据。
这样做是为了使刚刚收到数据帧的计算机的接收缓存来得及清理，为接收下一帧做好准备。
Notes: 所以以太网帧没有帧定界符

## Slide 54: 3.3.3 使用集线器的星形拓扑
传统以太网（10 Mbit/s）使用的传输媒体一直在变，从粗同轴电缆到细同轴电缆再到现在流行的双绞线。
使用双绞线的以太网往往采用星形拓扑，在星形的中心使用一种可靠性非常高的设备，叫做集线器(hub)。
集线器
两对双绞线
站点
RJ-45 插头

## Slide 55: 3.3.3 使用集线器的星形拓扑
这种使用双绞线的星形以太网又叫 10BASE-T 以太网。“10”代表 10 Mbit/s 的数据率，BASE 表示连接线上的信号是基带信号，T 代表双绞线。
10BASE-T 以太网的通信距离稍短，每个站到集线器的距离不超过 100 m。
10BASE-T 以太网是局域网发展史上的一个非常重要的里程碑，它奠定了以太网在局域网中的统治地位。
Notes: 信号在铜线中传播会不断衰减，就像往湖中丢一块石头，越到远处水波就越不明显。

## Slide 56: 3.3.3 使用集线器的星形拓扑
集线器使用电子器件来模拟实际电缆线的工作。使用集线器的以太网在物理上是一个星形网，但在逻辑上仍是一个总线网，各主机使用的还是 CSMA/CD 协议，并共享逻辑上的总线。
集线器工作在物理层，它的每个接口仅简单地转发比特，不进行碰撞检测。
集
线
器
网卡
计算机
网卡
计算机
网卡
计算机
双绞线

## Slide 57: 3.3.4 以太网的信道利用率
多台计算机在以太网上同时工作就可能会发生碰撞。
当发生碰撞时，信道资源实际上是被浪费了。因此，当扣除碰撞所造成的信道损失后，以太网总的信道利用率并不能达到 100%。
若争用期为 2，帧的发送时间为 T0，则成功发送一个帧需要占用信道的时间是 T0 + ，这是因为发送的最后一个比特还要再经过时间  才能在信道上传送完。

## Slide 58: 3.3.4 以太网的信道利用率
一个帧经过若干次碰撞最终发送成功所需的时间：
发 送 成 功
争用期
争用期
争用期
2τ
2τ
2τ
T0
τ
t
占用信道时间
发生碰撞
发送一帧所需的平均时间
…
…

## Slide 59: 3.3.4 以太网的信道利用率
要提高以太网的信道利用率，就必须减小  与 T0 之比。在以太网中定义参数 a 为  与 T0 之比：
a→0 表示  非常小，只要一发生碰撞就立即可以检测出来，并立即停止发送，因而信道利用率很高。
a 越大，表明争用期所占的比例越大，每发生一次碰撞浪费的信道资源就越多，信道利用率就越低。

## Slide 60: 3.3.4 以太网的信道利用率
a 的值应当尽可能小些，这就要求  的数值小些而 T0 的数值大些：
  以太网的连线的长度不能太长，否则  的数值会太大。
  以太网的帧长不能太短，否则 T0 的值会太小。
信道利用率的最大值
  假定以太网上的各主机发送数据都不会产生碰撞，并且总线一旦空闲就有某主机立即发送数据。在这种理想情况下，发送一帧占用线路的时间是 T0 + ，而帧本身的发送时间是 T0，于是极限信道利用率 Smax为：

## Slide 61: 3.3.5 以太网的硬件地址及帧格式
在局域网中，硬件地址又称为物理地址，或 MAC 地址，长度为 48 位。以太网中的数据帧又叫 MAC 帧。
适配器从网络上每收到一个 MAC 帧就先用硬件检查 MAC 帧中的目的地址。如果是发往本站的帧则收下，然后再进行其他的处理；否则就将此帧丢弃，不再进行其他的处理。

## Slide 62: 3.3.5 以太网的硬件地址及帧格式
“发往本站的帧”包括以下三种帧：
  单播(unicast)帧（一对一），即帧的目的 MAC 地址与本站的硬件地址相同。
  广播(broadcast)帧（一对全体），即发送给本局域网上所有站点的帧，此时帧的目的 MAC 地址为全 1（0xFFFFFFFFFFFF）。
  多播(multicast)帧（一对多），即发送给本局域网上一部分站点（包含本站在内）的帧。

## Slide 63: 3.3.5 以太网的硬件地址及帧格式
以太网 V2 的 MAC 帧格式
以太网 MAC 帧
物理层
MAC层
10101010101010 10101010101010101011
前同步码
帧开始
定界符
7 字节
1 字节
…
8 字节
插入
IP层
目的地址
源地址
类型
数 据
FCS
6
6
2
4
字节
46 ~ 1500
IP 数据报

## Slide 64: 3.3.5 以太网的硬件地址及帧格式
MAC 帧
物理层
MAC 层
IP 层
目的地址
源地址
类型
数 据
FCS
6
6
2
4
字节
46 ~ 1500
IP 数据报
目的地址字段 6 字节

## Slide 65: 3.3.5 以太网的硬件地址及帧格式
MAC 帧
物理层
MAC 层
IP 层
目的地址
源地址
类型
数 据
FCS
6
6
2
4
字节
46 ~ 1500
IP 数据报
源地址字段 6 字节

## Slide 66: 3.3.5 以太网的硬件地址及帧格式
MAC 帧
物理层
MAC 层
IP 层
目的地址
源地址
类型
数 据
FCS
6
6
2
4
字节
46 ~ 1500
IP 数据报
类型字段 2 字节
类型字段用来标志上一层使用的是什么协议，
以便把收到的 MAC 帧的数据上交给上一层的这个协议。
当类型字段的值是0x0800时，就表示上层协议是 IP 协议。

## Slide 67: 3.3.5 以太网的硬件地址及帧格式
MAC 帧
物理层
MAC 层
IP 层
目的地址
源地址
类型
数 据
FCS
6
6
2
4
字节
46 ~ 1500
IP 数据报
数据字段 46 ~ 1500 字节
最小长度 64 字节  18 字节的首部和尾部 = 数据字段的最小长度

## Slide 68: 3.3.5 以太网的硬件地址及帧格式
MAC 帧
物理层
MAC 层
IP 层
目的地址
源地址
类型
数 据
FCS
6
6
2
4
字节
46 ~ 1500
IP 数据报
FCS 字段 4 字节
若数据字段的长度小于 46 字节，封装成帧时就会在数据字段的后面加
入整数字节的填充字段，以保证以太网的 MAC 帧长不小于 64 字节。
MAC 帧中没有帧结束定界符。由于以太网使用曼彻斯特编码，当 MAC 帧发送完毕后，适配器的接口上就不再有电压变化，接收方可以很容易地找到 MAC 帧的结束位置。

## Slide 69: 3.3.5 以太网的硬件地址及帧格式
MAC 帧
物理层
MAC 层
IP 层
目的地址
源地址
类型
数 据
FCS
6
6
2
4
字节
46 ~ 1500
IP 数据报
FCS 字段 4 字节
上层协议具有识别有效的数据字段长度的功能。例如，
当上层使用 IP 协议时，其首部就有一个“总长度”字段。
MAC 帧的首部并没有指出数据字段的长度是多少。在有填充字段的情况下，接收端的数据链路层在剥去首部和尾部后就把数据字段和填充字段一起交给上层协议。

## Slide 70: 3.3.5 以太网的硬件地址及帧格式
MAC 帧
物理层
MAC 层
IP 层
目的地址
源地址
类型
数 据
FCS
6
6
2
4
字节
46 ~ 1500
IP 数据报
10101010101010 10101010101010101011
前同步码
帧开始
定界符
7 字节
1 字节
…
8 字节
插入
插入的 8 字节比特流由两个字段构成，第一个字段占 7 个字节，
叫做前同步码，用来使接收端适配器在接收 MAC 帧时迅速实现位同步。第二个字段是帧开始定界符，表示后面的信息就是 MAC 帧。
从数据链路层向下传到物理层时
还要在帧的前面插入 8 字节比特流

## Slide 71: 3.3.5 以太网的硬件地址及帧格式
MAC 帧
物理层
MAC 层
IP 层
目的地址
源地址
类型
数 据
FCS
6
6
2
4
字节
46 ~ 1500
IP 数据报
10101010101010 10101010101010101011
前同步码
帧开始
定界符
7 字节
1 字节
…
8 字节
插入
由于 MAC 帧之间有一定的间隔，因此接收端只要找到帧开始定界符，其后连续到达的比特流就都属于同一个 MAC 帧。所以以太网不需要使用帧结束定界符，也不需要使用字节填充来保证透明传输。

## Slide 72: 3.3.5 以太网的硬件地址及帧格式
以下为无效的 MAC 帧：
  帧的长度不是整数个字节；
  用帧检验序列 FCS 查出有差错；
  帧的数据字段的长度不在 46 ~ 1500 字节之间（有效的 MAC 帧长度为 64 ~ 1518 字节之间）。
接收方对于检查出的无效 MAC 帧就简单地丢弃。

## Slide 73: 指引
应用层
运输层
网络层
数据链路层
物理层
数据链路层概述
数据链路层的几个共同问题
点对点协议PPP
使用广播信道的数据链路层
扩展的以太网
高速以太网

## Slide 74: 3.4.1 在物理层扩展以太网
主机使用光纤和一对光纤调制解调器连接到集线器
以太网
集线器
光纤
光纤
调制解调器
光纤
调制解调器

## Slide 75: 3.4.1 在物理层扩展以太网
三个独立的以太网
三个独立的碰撞域
一系
二系
三系
集线器
集线器
集线器
碰撞域（collision domain）又称为冲突域。
在任一时刻，一个碰撞域中只能有一个站在发送数据。

## Slide 76: 3.4.1 在物理层扩展以太网
一个扩展的以太网
一系
三系
二系
主干集线器
一个更大的碰撞域

## Slide 77: 3.4.1 在物理层扩展以太网
用集线器扩展以太网的优点
  使不同系的以太网上的计算机能够进行跨系的通信。
  扩大了以太网覆盖的地理范围。
用集线器扩展以太网的缺点
  扩展后网络的带宽并未提高，但网络中主机的数目增加，使每台主机分到的带宽降低。
  如果不同系的以太网使用不同的数据率，那么就不能用集线器将它们互连起来。

## Slide 78: 3.4.2 在数据链路层扩展以太网
扩展以太网更常用的方法是使用以太网交换机（switch）在数据链路层进行扩展。
以太网交换机的每个接口都直接与一台主机或另一个以太网交换机相连，并且一般都工作在全双工方式。
以太网交换机具有并行性，能同时连通多对接口，使多对主机能同时通信。相互通信的主机都是独占传输媒体，无碰撞地传输数据，同时不再使用 CSMA/CD 协议。

## Slide 79: 3.4.2 在数据链路层扩展以太网
对于传统的 10 Mbit/s 的共享式以太网，若共有 N 个用户，则每个用户占有的平均带宽只有总带宽的 1/N 。
使用以太网交换机时，假如每个接口到主机的带宽还是 10 Mbit/s，由于每一个用户在通信时是独占而不是和其他网络用户共享传输媒体的带宽，因此每个用户的带宽还是 10 Mbit/s。这正是交换机的最大优点。
使用交换机的以太网又称为交换式以太网。

## Slide 80: 3.4.2 在数据链路层扩展以太网
以太网交换机
集线器
集线器
集线器
碰撞域
碰撞域
碰撞域
以太网交换机的每个接口都是一个碰撞域

## Slide 81: 3.4.2 在数据链路层扩展以太网
以太网交换机是一种即插即用设备，其内部的帧交换表（又叫地址表）是通过自学习算法自动地逐渐建立起来的。
开始时，以太网交换机里面的交换表是空的。
MAC地址 接口 有效时间
以太网交换机
A
1
2
4
3
交换表
D
B
C

## Slide 82: 3.4.2 在数据链路层扩展以太网
交换机收到一个帧后先进行自学习：查找交换表中有没有与收到的帧的源地址相匹配的项目。
  如没有，就在交换表中增加一个新项目：将源地址写入 MAC 地址列，将进入的接口写入接口列，并设置有效时间。
  如有，则把原有的项目进行更新（接口和有效时间）。

## Slide 83: 3.4.2 在数据链路层扩展以太网
然后转发这个帧：查找交换表中有没有与收到的帧的目的地址相匹配的项目。
  如没有，则向除进入接口外的所有其他接口转发这个帧。
  如有，则还要判断项目中给出的接口是否是该帧进入交换机的接口。如果不是，则按项目中给出的接口进行转发；若是，则应丢弃这个帧（因为这时不需要交换机转发）。

## Slide 84: 3.4.2 在数据链路层扩展以太网
交换机自学习和转发帧的步骤归纳
从接收的帧中取出源地址
交换表中有该地址吗？
更新交换表中的该地址项（接口和有效时间）
将该地址加入交换表（地址、接口和有效时间）
从接收的帧中取出目的地址
交换表中有该地址吗？
向指定接口转发
向所有其他接口转发（进入的接口除外）
其接口与帧进入的接口相同吗？
丢弃
开始
结束
有
无
无
有
相同
不同

## Slide 85: 3.4.2 在数据链路层扩展以太网
MAC地址 接口 有效时间
A 1
以太网交换机
A
1
2
4
3
交换表
D
B
C
交换了两帧后的交换表
A 发送一帧给 B
B 发送一帧给 A
考虑到有时可能要在交换机的接口更换主机，或者主机要更换网络适配器，这就需要更改交换表中的项目。为此，在交换表中每个项目都设有一个有效时间，过期的项目会被自动删除。
B 3

## Slide 86: 课堂练习
 | 交换表1变化 | 交换机1向哪些接口转发帧 | 交换表2变化 | 交换机2向哪些接口转发帧
A发送给B | 增加（A,1） | 除1外 所有 | 增加（A,1） | 除1外 所有
B发送给A | 增加（B,1） | 无 | 无 | 无
A发送给D | 更新（A,1） | 除1外 所有 | 更新（A,1） | 除1外 所有
D发送给A | 增加（D,3） | 1 | 增加（D,2） | 1
C发送给B | 增加（C,2） | 1 | 无 | 无
D关机离线 | 删除（D,3） | 无 | 删除（D,2） | 无
以太网的拓扑如下：
假定开始时交换机的交换表都是空白的，请完成右侧的表格。

## Slide 87: 3.4.2 在数据链路层扩展以太网
为了避免单点故障，以太网中往往会增加一些冗余的链路。此时，自学习的过程就可能导致以太网帧在网络的某个环路中无限制地兜圈子。
如图，假定开始时，交换机#1 和交换机#2 的交换表都是空的，主机 A 通过交换机#1 向主机 B 发送一帧。
以太网交换机#1
A
1
2
4
3
C
以太网交换机#2
1
2
4
3
D
B


## Slide 88: 3.4.2 在数据链路层扩展以太网
按交换机自学习和转发流程，该帧的某个走向如下：离开交换机#1 的接口 3 → 进入交换机#2 的接口 1 → 离开交换机#2 的接口 2 → 进入交换机#1 的接口 4 → 离开交换机#1 的接口 3 → 进入交换机#2 的接口 1 →……。这样就无限制地循环兜圈子下去，白白消耗了网络资源。
以太网交换机#1
A
1
2
4
3
C
以太网交换机#2
1
2
4
3
D
B
在两个交换机之间兜圈子的帧






## Slide 89: 3.4.2 在数据链路层扩展以太网
为了解决这种兜圈子的问题，IEEE 的 802.1D 标准制定了一个生成树协议 STP(Spanning Tree Protocol)。
STP 不改变网络的实际拓扑结构，但在逻辑上则切断某些链路以消除网络中的环路，使网络在逻辑上变成树状拓扑，从而消除了兜圈子的现象。一旦出现单点故障，STP 会检测到网络拓扑结构的变化，此时 STP 会恢复冗余的链路并重新生成一个无环路的树状结构。

## Slide 90: 动手实验
实验3-1：Packet Tracer 的使用及基本命令
实验3-2：局域网连接
实验3-3：查看交换机的 MAC 地址表

## Slide 91: 3.4.3 虚拟局域网
一个以太网是一个广播域，即以太网中任何一台设备发出的广播帧都能被该网络中的所有其他设备所接收。
一个单位的以太网往往为几个部门所共享，但有些部门的信息是需要保密的（例如财务、人事），许多部门共享一个局域网对信息安全不利。
利用以太网交换机可以很方便、灵活地建立虚拟局域网 VLAN (Virtual LAN)，从而把一个较大的局域网，分割成一些较小的局域网。

## Slide 92: 3.4.3 虚拟局域网
使用虚拟局域网不但可使广播域范围缩小，还能提高整个局域网的安全性。
虚拟局域网其实只是局域网给用户提供的一种服务（或功能），而并不是一种新型局域网。

## Slide 93: 3.4.3 虚拟局域网
虚拟局域网协议允许在以太网的帧格式中插入一个 4 字节的标识符，称为 VLAN 标签(tag)，用来指明发送该帧的计算机属于哪一个虚拟局域网。
以太网MAC 帧
字节
6
6
2
46 ~ 1500
4
MAC 帧
目地地址
源地址
类型
数 据
FCS
802.1Q 标签类型 标签控制信息
1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4位 VID（12位）
2 字节
2 字节
插入 4 字节的 VLAN 标签
4
802.1Q 帧

## Slide 94: 3.4.3 虚拟局域网
一个虚拟局域网的范围可以跨越多个交换机。划分虚拟局域网的方法有很多种，最常用的是按交换机的接口划分。
每台主机都是通过接入链路（access link）连接到交换机的，但主机并不知道 VLAN 的存在，它们发往交换机的帧都是标准以太网帧。
两台交换机之间的链路称为汇聚链路（trunk link）。只有在汇聚链路上才会使用 802.1Q 帧。

## Slide 95: 3.4.3 虚拟局域网
在汇聚链路上传送的帧是 802.1Q 帧，在接入链路上传送的帧是标准以太网帧：
交换机1
交换机2
市场部
VLAN10
研发部
VLAN20
市场部
VLAN10
研发部
VLAN20
接入链路
汇聚链路
标准以太网帧
插入标签的
802.1Q 帧

## Slide 96: 指引
应用层
运输层
网络层
数据链路层
物理层
数据链路层概述
数据链路层的几个共同问题
点对点协议PPP
使用广播信道的数据链路层
扩展的以太网
高速以太网

## Slide 97: 3.5.1 100BASE-T 以太网
速率达到或超过 100 Mbit/s 的以太网称为高速以太网。
100BASE-T 是在双绞线上传送 100 Mbit/s 基带信号的星形拓扑以太网，又称为快速以太网(Fast Ethernet)。
快速以太网的 MAC 帧格式仍然是以太网 V2 的帧格式。
100 Mbit/s 以太网的物理层：
  100BASE-TX：2 对 UTP 5 类线或屏蔽双绞线
  100BASE-T4：4 对 UTP 3 类线或 5 类线
  100BASE-FX：1 对光纤，发送和接收各用一根

## Slide 98: 3.5.1 100BASE-T 以太网
快速以太网可在全双工方式下工作而无冲突发生，此时不使用 CSMA/CD 协议；若在半双工方式工作，则一定要使用 CSMA/CD 协议。
快速以太网保持最短有效帧长 64 字节不变，争用期由原来的 51.2 s 变为 5.12 s，帧间最小间隔由原来的 9.6 s 变为现在的 0.96 s。

## Slide 99: 3.5.2 吉比特以太网
允许在 1 Gbit/s 下以全双工和半双工两种方式工作。
使用以太网 V2 的帧格式。
在半双工方式下使用 CSMA/CD 协议，在全双工方式不使用 CSMA/CD 协议。
与 10BASE-T 和 100BASE-T 兼容。

## Slide 100: 3.5.2 吉比特以太网
吉比特以太网的物理层：
  1000BASE-SX：多模光纤
  1000BASE-LX：单模光纤/多模光纤
  1000BASE-CX：2 对屏蔽双绞线（最大长度 25m）
  1000BASE-T：使用 4 对 UTP 5 类线

## Slide 101: 3.5.2 吉比特以太网
1 Gb/s 链路
吉比特
交换机
百兆比特或吉比特交换机
100 Mb/s 链路
中央服务器
吉比特以太网的应用举例：

## Slide 102: 3.5.3 10 吉比特以太网
10 吉比特以太网与 10 Mbit/s，100 Mbit/s 和 1 Gbit/s 以太网的帧格式完全相同，并保留了 64 字节的最短有效帧长，以便保持兼容性。
10 吉比特以太网只工作在全双工方式，因此不存在争用问题，也不使用 CSMA/CD 协议。

## Slide 103: 3.5.3 10 吉比特以太网
10 吉比特以太网的物理层：
  10GBASE-SR：多模光纤
  10GBASE-LR：单模光纤
  10GBASE-ER：单模光纤
  10GBASE-CX4：4 对双芯同轴电缆
  10GBASE-T：4 对 6A 类 UTP 双绞线

## Slide 104
Thank You！
Any Questions？