## Slide 1
第4章 网络层

## Slide 2: 指引
网络层的几个重要概念
网际协议 IP
IP 层转发分组的过程
网际控制报文协议 ICMP
IPv6
互联网的路由选择协议
IP 多播
虚拟专用网 VPN 和网络地址转换 NAT
应用层
运输层
网络层
数据链路层
物理层

## Slide 3: 4.1.1 网络层提供的两种服务
在计算机网络领域，网络层应该向运输层提供怎样的服务（“面向连接”还是“无连接”）曾引起长期的争论。
争论焦点的实质就是：在计算机通信中，可靠交付应当由谁来负责？是网络还是端系统？
一种观点认为应当让网络负责可靠交付。当两台计算机通信时，应当先建立一条虚电路，以预留一定的网络资源；然后再使用可靠传输的网络协议，就能实现可靠交付。

## Slide 4: 虚电路服务
虚电路只是一条逻辑上的连接，分组都沿着这条逻辑连接按照存储转发方式传送，而并不是真正建立了一条物理连接。
应用层
运输层
网络层
数据链路层
物理层
应用层
运输层
网络层
数据链路层
物理层
H1
H2
虚电路
H1 发送给 H2 的所有分组都沿着事先建立好的虚电路传送

## Slide 5: 数据报服务
另一种观点认为，网络层应尽量简单，向上只提供简单灵活的、无连接的、尽最大努力交付的数据报服务。
网络在发送分组时不需要先建立连接。每一个分组（即 IP 数据报）独立发送，与其前后的分组无关（不进行编号）。
网络层不提供服务质量的承诺，所传送的分组可能出错、丢失、重复和失序（不按序到达终点），当然也不保证分组交付的时限。

## Slide 6: 数据报服务
应用层
运输层
网络层
数据链路层
物理层
应用层
运输层
网络层
数据链路层
物理层
H1
H2
IP 数据报
丢失
H1 发送给 H2 的分组各自独立地选择路径，并可能在传送过程中丢失

## Slide 7: 数据报服务
简单的网络层带来的好处：
  网络中的路由器可以做得比较简单，而且价格低廉。
  如果主机（即端系统）中的进程之间需要可靠通信，那么就由主机中的运输层负责（包括差错处理、流量控制等）。
  网络的造价大大降低，运行方式十分灵活，能够适应多种应用。
  促进了互联网的发展。

## Slide 8: 虚电路服务与数据报服务对比
对比的方面 | 虚电路服务 | 数据报服务
思路 | 可靠通信应当由网络来负责 | 可靠通信应当由用户主机来负责
连接的建立 | 必须有 | 不需要
终点地址 | 仅在连接建立阶段使用，每个分组使用短的虚电路号 | 每个分组都有终点的完整地址，即 IP 地址
分组的转发 | 属于同一条虚电路的分组均按照同一路由进行转发 | 每个分组独立选择路由进行转发
当节点出故障时 | 所有通过故障节点的虚电路均不能工作 | 出故障的节点可能会丢失分组，一些路由可能会发生变化
分组的顺序 | 总是按发送顺序到达终点 | 到达终点时不一定按发送顺序
端到端的差错处理和流量控制 | 可以由网络负责，也可以由用户主机负责 | 由用户主机负责

## Slide 9: 4.1.2 网络层的两个层面
不同网络中的两个主机之间的通信，要经过若干个路由器转发分组来完成。路由器查找转发表，将分组从指明的接口转发到下一个路由器。
转发表是从路由表得出的，而路由表又是由互联网中许多的路由器通过不断交换路由信息产生的。
在路由器之间传送的信息有以下 2 大类：
  1）数据 2）路由信息（为数据传送服务）
Notes: 路由表就像是一份完成的地图，而转发表是根据这份完整地图算出来的一个导航信息。

## Slide 10: 4.1.2 网络层的两个层面
可以把网络层抽象地划分为数据层面和控制层面。
数据层面
路由器根据本路由器生成的转发表，把收到的分组从查找到的对应接口转发出去。
每个路由器独立工作。
采用硬件进行转发，速度快。
控制层面
根据路由选择协议所用的路由算法计算路由，创建出本路由器的路由表。
许多路由器协同动作。
采用软件计算，速度慢。

## Slide 11: 4.1.2 网络层的两个层面
路由选择
算法
转发表
控制层面
数据层面
网络层的 2 个层面：数据层面和控制层面

## Slide 12: 4.1.2 网络层的两个层面
软件定义网络 SDN (Software Defined Network)
软件定义网络 SDN 中的数据层面和控制层面
转发表
控制层面
数据层面
远 程 控 制 器
远程控制器：
为每一个分组计算出最佳的路由，在每一个路由器中生成正确的转发表。
路由器：
查找转发表，转发分组。

## Slide 13: 指引
网络层的几个重要概念
网际协议 IP
IP 层转发分组的过程
网际控制报文协议 ICMP
IPv6
互联网的路由选择协议
IP 多播
虚拟专用网 VPN 和网络地址转换 NAT
应用层
运输层
网络层
数据链路层
物理层

## Slide 14: 4.2 网际协议 IP
网际协议 IP (Internet Protocol) 是 TCP/IP 体系结构中两个最主要的协议之一。与 IP 协议配套使用的还有三个协议：
  地址解析协议 ARP (Address Resolution Protocol)
  网际控制报文协议 ICMP (Internet Control Message Protocol)
  网际组管理协议 IGMP (Internet Group Management Protocol)

## Slide 15: 4.2 网际协议 IP
各种应用层协议
网络接口层
(HTTP, FTP, SMTP 等)
物理硬件
运输层
TCP, UDP
应用层
ICMP
IP
ARP
各种网络接口
网络层
（网际层）
IGMP

## Slide 16: 4.2.1 虚拟互连网络
将网络互相连接起来需要使用一些中间设备：
  在物理层使用转发器(repeater)或集线器(hub)。
  在数据链路层使用网桥(bridge)或交换机(switch)。
  在网络层使用路由器(router)。
  在网络层以上使用网关(gateway)。
当中间设备是物理层或数据链路层设备时，一般并不称之为网络互连，因为这仅仅是把一个网络扩大了，在网络层看来仍然是一个网络。

## Slide 17: 4.2.1 虚拟互连网络
网络互连是指用路由器将不同的网络连接起来。
当参加互连的计算机网络都使用相同的网际协议 IP 时,可以把互连以后的计算机网络看成一个虚拟互连网络——各种物理网络的差异性被屏蔽，在网络层上看起来好像是一个统一的网络。
这种使用 IP 协议的虚拟互连网络又称为虚拟 IP 网。现在的互联网（Internet）就是这种虚拟 IP 网。

## Slide 18: 4.2.1 虚拟互连网络
网络
网络
网络
网络
网络
(a) 实际的互连网络
(b) 虚拟的IP网
路由器
虚拟的IP网
（互联网）
Notes: 18

## Slide 19
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
主机
H1
主机 H2
R1
R4
R5
R2
R3
R1
R2
R3
H1
R5
H2
R4
间接交付
间接交付
间接交付
间接交付
间接交付
直接交付
3
2 2
1 1
3
2 2
1 1
3
2 2
1 1
3
2 2
1 1
3
2 2
1 1
分组在互联网中的传送
转发表
转发表
转发表
转发表
转发表
Notes: 19

## Slide 20: 4.2.1 虚拟互连网络
如果我们只从网络层考虑问题，那么 IP 数据报就可以想象成是在网络层中传送：
网络层
网络层
网络层
网络层
网络层
网络层
网络层
IP 数据报
H1
R1
R2
R3
R4
R5
H2
Notes: 20

## Slide 21: 4.2.2 IP地址
整个互联网是一个单一的、抽象的网络，IP 地址就是给每个连接在互联网上的主机（或路由器）的每一个接口分配的一个在全世界范围内唯一的 32 位的标识符。
IP 地址由互联网名字和数字分配机构 ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) 进行分配。

## Slide 22: IP 地址及其表示方法
10000000000010110000001100011111
机器中存放的 IP 地址
是 32 位二进制代码
10000000 00001011 00000011 00011111
每隔 8 位插入一个空格
能够提高可读性
两个数字之间加上
一个小数点，这就是
点分十进制记法
128.11.3.31
128 11 3 31
将每 8 位的二进制数
转换为十进制数
Notes: 22

## Slide 23: IP 地址及其表示方法
IP 地址采用两级结构，由两个字段组成。第一个字段是网络号，它标志主机（或路由器）所连接到的网络；第二个字段是主机号，它标志该主机（或路由器）。
IP 地址可以记为：
符号“::=”表示“定义为”。从 IP 地址的结构可以看出，IP 地址指明了连接到某个网络上的一台主机（或路由器）。
IP 地址 ::= { <网络号>, <主机号>}

## Slide 24: IP 地址及其表示方法
IP 地址规定：前 n 位是主机所连接的网络号，后 (32 - n) 位是主机号。
当计算机或路由器获得一个 IP 地址时，怎样知道它的网络号的位数 n 是多少？
32 位
网络号
主机号
n 位
(32-n) 位
IP 地址

## Slide 25: 分类的 IP 地址
在互联网发展早期采用的是分类的 IP 地址：
24 位
24 位
16 位
8 位
0
A 类地址
16 位
B 类地址
C 类地址
0
1
1
8 位
D 类地址
1 1 1 0
多 播 地 址
E 类地址
保 留 为 今 后 使 用
1 1 1 1
0
1
单播地址

## Slide 26: 分类的 IP 地址
24 位
16 位
24 位
8 位
0
A 类地址
16 位
B 类地址
C 类地址
0
1
1
D 类地址
1 1 1 0
多 播 地 址
E 类地址
保 留 为 今 后 使 用
1 1 1 1
0
1
A 类地址的网络号字段为 1 字节
8 位
Notes: 26

## Slide 27: 分类的 IP 地址
24 位
24 位
16 位
8 位
0
A 类地址
16 位
B 类地址
C 类地址
0
1
1
D 类地址
1 1 1 0
多 播 地 址
E 类地址
保 留 为 今 后 使 用
1 1 1 1
0
1
B 类地址的网络号字段为 2 字节
8 位
Notes: 27

## Slide 28: 分类的 IP 地址
24 位
24 位
16 位
8 位
0
A 类地址
16 位
B 类地址
C 类地址
0
1
1
D 类地址
1 1 1 0
多 播 地 址
E 类地址
保 留 为 今 后 使 用
1 1 1 1
0
1
C 类地址的网络号字段为 3 字节
8 位
Notes: 28

## Slide 29: 分类的 IP 地址
8 位
24 位
24 位
16 位
8 位
0
A 类地址
16 位
B 类地址
C 类地址
0
1
1
D 类地址
1 1 1 0
多 播 地 址
E 类地址
保 留 为 今 后 使 用
1 1 1 1
0
1
A 类地址的主机号字段为 3 字节
Notes: 29

## Slide 30: 分类的 IP 地址
8 位
24 位
24 位
16 位
8 位
0
A 类地址
16 位
B 类地址
C 类地址
0
1
1
D 类地址
1 1 1 0
多 播 地 址
E 类地址
保 留 为 今 后 使 用
1 1 1 1
0
1
B 类地址的主机号字段为 2 字节
Notes: 30

## Slide 31: 分类的 IP 地址
24 位
24 位
16 位
8 位
0
A 类地址
16 位
B 类地址
C 类地址
0
1
1
D 类地址
1 1 1 0
多 播 地 址
E 类地址
保 留 为 今 后 使 用
1 1 1 1
0
1
8 位
C 类地址的主机号字段为 1 字节
Notes: 31

## Slide 32: 分类的 IP 地址
8 位
24 位
24 位
16 位
8 位
0
A 类地址
16 位
B 类地址
C 类地址
0
1
1
D 类地址
1 1 1 0
多 播 地 址
E 类地址
保 留 为 今 后 使 用
1 1 1 1
0
1
D 类地址是多播地址
Notes: 32

## Slide 33: 分类的 IP 地址
24 位
24 位
16 位
8 位
0
A 类地址
16 位
B 类地址
C 类地址
0
1
1
D 类地址
1 1 1 0
多 播 地 址
E 类地址
保 留 为 今 后 使 用
1 1 1 1
0
1
E 类地址保留为今后使用
8 位
Notes: 33

## Slide 34: 分类的 IP 地址
网络号 0 和 127 是保留地址，不进行指派。0 表示“本网络”，127 保留作为本地环回测试地址。
全 0 和全 1 的主机号一般不指派。主机号为全 0 的 IP 地址表示该网络的地址；主机号为全 1 的 IP 地址表示该网络上的所有主机，是该网络的广播地址。
Notes: 34

## Slide 35: 无分类编址 CIDR
分类的 IP 地址不够灵活，会造成 IP 地址资源的浪费，于是新的无分类编址方法取代了分类的 IP 地址。
无分类编址的全名是无分类域间路由选择 CIDR，它把 IP 地址划分为前后两个部分，前面部分是“网络前缀”(network-prefix)，用来指明网络；后面部分是主机号，用来指明主机。

## Slide 36: 无分类编址 CIDR
在使用 CIDR 编址时，IP 地址的定义及示意图如下：
在 CIDR 编址中，网络前缀的位数 n 不固定，可以在 0 ~ 32 之间任意选取。
IP地址 ::= {<网络前缀>, <主机号>}
32 位
网络前缀
主机号
n 位
(32-n) 位
IP 地址
Notes: 36

## Slide 37: 无分类编址 CIDR
CIDR 使用“斜线记法”(slash notation)，或称为 CIDR 记法，即在 IP 地址后面加上一个斜线“/”，斜线后面写上网络前缀所占的位数。例如：128.14.35.7/20，前 20 位是网络前缀（相当于原来的网络号），剩下 12 位是主机号。
CIDR 把网络前缀都相同的连续的 IP 地址组成一个“CIDR 地址块”。一个 CIDR 地址块包含的 IP 地址数目，取决于网络前缀的位数。
Notes: 37

## Slide 38: 无分类编址 CIDR
假设 128.14.35.7/20 是某 CIDR 地址块中的一个地址。则此地址块的起始地址（即最小地址）是128.14.32.0，最大地址是 128.14.47.255，此地址块可记为 128.14.32.0/20，即用地址块中的最小地址和网络前缀的位数指明一个地址块。
128.14.32.0/20 表示的地址块共有 212 个地址，但主机号全 0 和全 1 的地址不指派。

## Slide 39: 无分类编址 CIDR
128.14.35.7 是 IP 地址，但未指明网络前缀长度，因此不知道其网络地址；128.14.35.7/20 也是 IP 地址，且同时指明了网络前缀为 20 位，由此可算出网络地址；128.14.32.0 /20 是包含多个 IP 地址的地址块或网络地址，同时也是这个地址块中主机号为全 0 的 IP 地址。
在不需要指明网络地址，或仅仅指出地址块的大小时，可将地址块简称为“/n 地址块”。

## Slide 40: 128.14.32.0/20 表示的地址块（212 个地址）
10000000 00001110 00100000 00000000
10000000 00001110 00100000 00000001
10000000 00001110 00100000 00000010
10000000 00001110 00100000 00000011
10000000 00001110 00100000 00000100
10000000 00001110 00100000 00000101
10000000 00001110 00101111 11111011
10000000 00001110 00101111 11111100
10000000 00001110 00101111 11111101
10000000 00001110 00101111 11111110
10000000 00001110 00101111 11111111


所有地址的前 20 位都是一样的
最小地址
最大地址
Notes: 40

## Slide 41: 无分类编址 CIDR
计算机使用 32 位的地址掩码(address mask)以便从 IP 地址迅速算出网络地址。地址掩码又称为子网掩码。
地址掩码由一连串 1 和一连串 0 组成，而 1 的个数就是网络前缀的长度。CIDR 记法中斜线后面的数字就是地址掩码中 1 的个数。
对于 /20 地址块，它的地址掩码是 20 个连续的 1 和 12 个连续的 0。这个掩码用点分十进制表示就是 255.255.240.0。
Notes: 41

## Slide 42: 无分类编址 CIDR
把二进制的 IP 地址和地址掩码进行按位 AND 运算，即可得出网络地址：
网络前缀
主机号
IP 地址
地址掩码
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
逐位进行 AND 运算
网络地址
网络前缀
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notes: 42

## Slide 43: 无分类编址 CIDR
(a) 点分十进制 IP 地址
128 . 14 .
35 . 7
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
(c) 地址掩码是 255.255.240.0
0 0 0 0 0 0 0 0
(d) IP 地址与地址掩码按位 AND
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
(e) 网络地址（点分十进制）
128 . 14 .
32 . 0
(b) 二进制 IP 地址
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1
【例】已知 IP 地址是 128.14.35.7，地址掩码是 255.255.240.0，求网络地址。
Notes: 43

## Slide 44: 无分类编址 CIDR
有时称 CIDR 编址为“构造超网”：
Subnet=128.14.0.0
Mask=255.255.255.0
Subnet=128.14.15.0
Mask=255.255.255.0
128.14.0.0/20
Subnet=128.14.1.0
Mask=255.255.255.0
超网
Notes: 44

## Slide 45: 无分类编址 CIDR
在路由器的转发表中，如果几个连续的、小的 CIDR 地址块具有相同的下一跳路由器，则可以把这几个小的地址块合并成一个大的地址块，并用一个转发表项代替原来的多个转发表项。
这种方法称为路由聚合，可以大大压缩转发表所占的空间，减少查找转发表所需的时间。
Notes: 45

## Slide 46: 无分类编址 CIDR
路由聚合 (route aggregation)
192.24.0
192.24.1
192.24.2
192.24.3
192.24.4
192.24.5
192.24.6
192.24.7
192.24.8
192.24.9
192.24.10
192.24.11
192.24.12
192.24.13
192.24.14
192.24.15
192.24.0.0/20
16 个地址块，
地址掩码=255.255.255.0，
转发表中需要 16 个项目。
聚合前
聚合后
聚合为 1 个 地址块，
地址掩码=255.255.240.0，
转发表中只需 1 个项目。
Notes: 46

## Slide 47: CIDR 地址块划分举例
互联网
206.0.68.0/22
206.0.64.0/18
ISP
大学
一系
二系
三系
四系
206.0.71.128/26
206.0.71.192/26
206.0.68.0/25
206.0.68.128/25
206.0.69.0/25
206.0.69.128/25
206.0.70.0/26
206.0.70.64/26
206.0.70.128/26
206.0.70.192/26
206.0.70.0/24
206.0.71.0/25
206.0.71.0/26
206.0.71.64/26
206.0.71.128/25
206.0.68.0/23
单位 地址块 二进制表示的地址块 地址数
ISP 206.0.64.0/18 11001110.00000000.01* 16384
大学 206.0.68.0/22 11001110.00000000.010001* 1024
一系 206.0.68.0/23 11001110.00000000.0100010* 512
二系 206.0.70.0/24 11001110.00000000.01000110.* 256
三系 206.0.71.0/25 11001110.00000000.01000111.0* 128
四系 206.0.71.128/25 11001110.00000000.01000111.1* 128
路由聚合
路由聚合
这个 ISP 相当于拥有 64 个 C 类网络。如果不采用 CIDR 技术，则在与该 ISP 的路由器交换路由信息的每一个路由器的转发表中，就需要有 64 行。但采用路由聚合后，只需用聚合后的 1 行就能找到该 ISP。
Notes: 47

## Slide 48: IP 地址的特点
IP 地址由网络前缀和主机号两部分组成，这种两级结构的好处是：
  第一，IP 地址管理机构在分配 IP 地址时可以只分配网络前缀，而剩下的主机号则由得到该网络前缀的单位自行分配。这样就方便了 IP 地址的管理。
  第二，路由器可以根据目的主机的网络前缀来转发分组（而不考虑主机号），这样就可以使转发表中的项目数大幅度减少，从而减少转发表所占的存储空间，缩短查找转发表的时间。
Notes: 48

## Slide 49: IP 地址的特点
IP 地址标识一台主机（或路由器）和一条链路的接口。
  当一台主机同时连接到两个网络上时，该主机就必须同时具有两个相应的 IP 地址，且其网络前缀必须是不同的。这种主机称为多归属主机(multihomed host)。
  由于一台路由器至少应当连接到两个网络（这样它才能将 IP 数据报从一个网络转发到另一个网络），因此一个路由器至少应当有两个不同网络前缀的 IP 地址。
Notes: 49

## Slide 50: IP 地址的特点
一个网络（或子网）是指具有相同网络前缀的主机的集合，因此用转发器或交换机连接起来的若干个局域网仍为一个网络，因为这些局域网都具有同样的网络前缀。具有不同网络前缀的局域网必须使用路由器进行互连。
所有分配到网络前缀的网络，不管是范围很小的局域网，还是可能覆盖很大地理范围的广域网，都是平等的。
Notes: 50

## Slide 51: IP 地址的特点
同一个局域网上的
主机或路由器的
IP 地址中的网络前缀
必须一样。
以太网交换机
1.1.1.0/29
1.1.1.1
1.1.1.2
1.1.1.3
1.1.1.4
R1
1.1.1.13
1.1.1.10
1.1.1.9
1.1.1.12
1.1.1.11
1.1.1.8/29
1.1.1.25
1.1.1.29
1.1.1.30
1.1.1.26
1.1.1.34
1.1.1.33
1.1.1.17
1.1.1.19
1.1.1.18
R3
R2
1.1.1.16/29
LAN3
N1
N2
1.1.1.32/30
1.1.1.28/30
1.1.1.24/30
N3
LAN2
LAN1
网络地址
IP地址
路由器
Notes: 51

## Slide 52: IP 地址的特点
路由器的每一个接口都有一个不同网络前缀的 IP 地址。
以太网交换机
1.1.1.0/29
1.1.1.1
1.1.1.2
1.1.1.3
1.1.1.4
R1
1.1.1.13
1.1.1.10
1.1.1.9
1.1.1.12
1.1.1.11
1.1.1.8/29
1.1.1.25
1.1.1.29
1.1.1.30
1.1.1.26
1.1.1.34
1.1.1.33
1.1.1.17
1.1.1.19
1.1.1.18
R3
R2
1.1.1.16/29
LAN3
N1
N2
1.1.1.32/30
1.1.1.28/30
1.1.1.24/30
N3
LAN2
LAN1
网络地址
IP地址
路由器
Notes: 52

## Slide 53: IP 地址的特点
以太网交换机
1.1.1.0/29
1.1.1.1
1.1.1.2
1.1.1.3
1.1.1.4
R1
1.1.1.13
1.1.1.10
1.1.1.9
1.1.1.12
1.1.1.11
1.1.1.8/29
1.1.1.25
1.1.1.29
1.1.1.30
1.1.1.26
1.1.1.34
1.1.1.33
1.1.1.17
1.1.1.19
1.1.1.18
R3
R2
1.1.1.16/29
LAN3
N1
N2
1.1.1.32/30
1.1.1.28/30
1.1.1.24/30
N3
LAN2
LAN1
网络地址
IP地址
路由器
两个路由器直接相连的接口处，也要分配 IP 地址。
Notes: 53

## Slide 54: 4.2.3 IP 地址与 MAC 地址
TCP 报文段
IP 数据报
MAC 帧
应用层数据单元
首部
首部
尾部
首部
数据链路层使用 MAC 地址
MAC 地址
网络层使用 IP 地址
IP 地址
Notes: 54

## Slide 55
MAC1
MAC5
MAC4
MAC3
MAC6
主机 H1
主机 H2
路由器 R1
路由器 R2
MAC2
IP1
IP2
局域网
局域网
局域网
通信的路径
H1 → R1 → R2 → H2
查找转发表
查找转发表
IP 数据报转发过程
查找转发表
Notes: 55
主机H1先要查找自己的转发表，看目的主机是否就在本网络上。如是，则直接交付，任务完成；如不是，则必须把 IP 数据报发送给某个路由器。

## Slide 56: IP 数据报转发过程
IP1
MAC1
MAC5
MAC4
MAC3
MAC6
MAC2
IP6
主机 H1
主机 H2
路由器 R1
IP 层上的虚拟互联网
MAC 帧
IP2
IP4
IP3
IP5
路由器 R2
MAC 帧
MAC 帧
从协议栈的层次上看数据的流动
MAC1 MAC3
MAC4 MAC5
MAC6 MAC2
IP2 IP1
IP 数据报
IP2 IP1
IP2 IP1
Notes: 56

## Slide 57: IP 数据报转发过程
IP1
MAC1
MAC5
MAC4
MAC3
MAC6
MAC2
IP6
主机 H1
主机 H2
路由器 R1
IP 层上的虚拟互联网
MAC 帧
IP2
IP4
IP3
IP5
路由器 R2
MAC 帧
MAC 帧
在 IP 层抽象的互联网上只能看到 IP 数据报
MAC1 MAC3
MAC4 MAC5
MAC6 MAC2
IP2 IP1
IP 数据报
IP2 IP1
IP2 IP1
路由器只根据目的 IP 地址进行转发。
注意：数据报中 IP 地址是否有变化？
Notes: 57

## Slide 58: IP 数据报转发过程
IP1
MAC1
MAC5
MAC4
MAC3
MAC6
MAC2
IP6
主机 H1
主机 H2
路由器 R1
IP 层上的虚拟互联网
MAC 帧
IP2
IP4
IP3
IP5
路由器 R2
MAC 帧
MAC 帧
在局域网的链路层，只能看见 MAC 帧而看不见 IP 数据报
MAC1 MAC3
MAC4 MAC5
MAC6 MAC2
IP2 IP1
IP 数据报
IP2 IP1
IP2 IP1
注意：帧中 MAC 地址是否有变化？对 IP 层有何影响？
Notes: 58

## Slide 59: IP 数据报转发过程
IP1
MAC1
MAC5
MAC4
MAC3
MAC6
MAC2
IP6
主机 H1
主机 H2
路由器 R1
IP 层上的虚拟互联网
MAC 帧
IP2
IP4
IP3
IP5
路由器 R2
MAC 帧
MAC 帧
IP 层屏蔽了下层复杂的细节，使互联网变得抽象而又统一
MAC1 MAC3
MAC4 MAC5
MAC6 MAC2
IP2 IP1
IP 数据报
IP2 IP1
IP2 IP1
Notes: 59

## Slide 60: IP 数据报转发过程
 | 在网络层写入 IP 数据报首部的地址 |  | 在数据链路层写入 MAC 帧首部的地址 | 
 | 源地址 | 目的地址 | 源地址 | 目的地址
从 H1 到 R1 | IP1 | IP2 | MAC1 | MAC3
从 R1 到 R2 | IP1 | IP2 | MAC4 | MAC5
从 R2 到 H2 | IP1 | IP2 | MAC6 | MAC2
Notes: 60

## Slide 61: 4.2.4 地址解析协议 ARP
网络层使用的是 IP 地址，但在实际网络的链路上传送数据帧时，最终还是必须使用链路层的 MAC 地址。但是，IP 地址和 MAC 地址之间没有简单的对应关系，所以必须使用 ARP 协议进行地址转换。

## Slide 62: 4.2.4 地址解析协议 ARP
网络层
ARP
IP
IGMP
ICMP
ARP
ARP (Address Resolution Protocol ) 作用：
从 IP 地址解析出 MAC 地址。
ARP 请求或回答分组
发送
ARP 分组封装在以太网帧中
数据
FCS
以太网首部
IP 地址
MAC 地址

## Slide 63: 4.2.4 地址解析协议 ARP
每一台主机都设有一个 ARP 高速缓存(ARP cache)，里面有本局域网上的一些主机和路由器的 IP 地址到 MAC 地址的映射表。
当主机 A 欲向本局域网上的某台主机 B 发送 IP 数据报时，就先在其 ARP 高速缓存中查看有无主机 B 的 IP 地址对应的 MAC 地址。如有，就可将此 MAC 地址写入 MAC 帧，然后通过局域网将该 MAC 帧发送出去。

## Slide 64: 4.2.4 地址解析协议 ARP
若主机 A 查不到主机 B 的 MAC 地址（比如主机 A 此前没有与主机 B 发送过信息或主机 A 刚开机其 ARP 高速缓存为空），主机 A 就自动运行 ARP 协议来找出主机 B 的 MAC 地址，并将主机 B 的 IP 地址到 MAC 地址的映射写入其 ARP 高速缓存。有了主机 B 的 MAC 地址，主机 A 就可以向主机 B 发送数据帧了。

## Slide 65
ARP 响应
A
Y
X
B
Z
主机 B 向 主机 A 单播发送
ARP 响应分组
主机 A 广播发送
ARP 请求分组
ARP 请求
ARP 请求
ARP 请求
ARP 请求
209.0.0.5
209.0.0.6
00-00-C0-15-AD-18
08-00-2B-00-EE-0A
我的 IP 地址是 209.0.0.5，MAC 地址是 00-00-C0-15-AD-18，我想知道主机 209.0.0.6 的 MAC 地址
我是 209.0.0.6，我的 MAC 地址是 08-00-2B-00-EE-0A
A
Y
X
B
Z
209.0.0.5
209.0.0.6
00-00-C0-15-AD-18
Notes: 65

## Slide 66: 4.2.4 地址解析协议 ARP
在其 ARP 高速缓存
查找主机 B 的 MAC 地址
找到？
将该 MAC 地址写入 MAC 帧的目的地址
发送该 MAC 帧
是
自动运行 ARP，找出主机 B 的 MAC 地址，
并更新 ARP 高速缓存
否

## Slide 67: 4.2.4 地址解析协议 ARP
考虑到计算机通信的双向交互特性，主机 A 在发送其 ARP 请求分组时，会将自己的 IP 地址到 MAC 地址的映射写入 ARP 请求分组。当主机 B 收到主机 A 的 ARP 请求分组时，就将主机 A 的地址映射写入主机 B 自己的 ARP 高速缓存中。
Notes: 67

## Slide 68: 4.2.4 地址解析协议 ARP
ARP 把已经得到的地址映射保存在高速缓存中，这样就可以直接从高速缓存中找到所需的 MAC 地址（如果有的话）而不必再用广播方式发送 ARP 请求分组。
ARP 对保存在高速缓存中的每一个地址映射项目都设置生存时间(例如，10 ~ 20 分钟)。凡超过生存时间的项目就从高速缓存中删除掉。
Notes: 68

## Slide 69: 4.2.4 地址解析协议 ARP
ARP 用来解决同一个局域网上的主机或路由器的 IP 地址到 MAC 地址的映射问题。如果目的主机和源主机不在同一个局域网上（通过比较网络前缀即可知道），那么就无法通过 ARP 进行解析（路由器不转发广播帧），而实际上源主机也不需要知道另一个局域网上的目的主机的 MAC 地址。
Notes: 69

## Slide 70: 4.2.4 地址解析协议 ARP
当目的主机和源主机不在同一个局域网时，就要通过 ARP 先找到本局域网上的某个路由器的 MAC 地址，然后把分组发送给这个路由器，让这个路由器把分组转发给下一个节点，依此类推，直至最终交付目的主机。
219.1.0.6
A
B
209.0.0.5
路由器 R1
209.0.0.1
219.1.0.1
Notes: 70

## Slide 71: 4.2.4 地址解析协议 ARP
ARP 请求
我是 209.0.0.5，硬件地址是 00-00-C0-15-AD-18，我想知道 209.0.0.1 的硬件地址。
219.1.0.6
A
B
209.0.0.5
路由器 R1
209.0.0.1
219.1.0.1
219.1.0.6
A
B
209.0.0.5
路由器 R1
209.0.0.1
219.1.0.1
ARP 响应
我是 209.0.0.1，硬件地址是 0C-05-20-01-2F-0D。
ARP 请求
我是 219.1.0.1，硬件地址是 00-00-C0-15-AD-18，我想知道 219.1.0.6 的硬件地址。
219.1.0.6
A
B
209.0.0.5
路由器 R1
209.0.0.1
219.1.0.1
219.1.0.6
A
B
209.0.0.5
路由器 R1
209.0.0.1
219.1.0.1
ARP 响应
我是 219.1.0.6，硬件地址是 08-00-2B-00-EE-0A。
Notes: 71

## Slide 72: 4.2.4 地址解析协议 ARP
从IP地址到硬件地址的解析是自动进行的，主机的用户对这种地址解析过程是不知道的。
只要主机或路由器要和本网络上的另一个已知 IP 地址的主机或路由器进行通信，ARP 协议就会自动地将该 IP 地址解析为数据链路层所需要的 MAC 地址。
Notes: 72

## Slide 73: 使用 ARP 的四种典型情况
(1)发送方是主机，要把 IP 数据报发送到同一个网络上的另一台主机。这时主机用 ARP 找到目的主机的 MAC 地址。
(2)发送方是主机，要把 IP 数据报发送到另一个网络上的一台主机。这时主机用 ARP 找到本网络上的一个路由器的 MAC 地址。
Notes: 73

## Slide 74: 使用 ARP 的四种典型情况
(3)发送方是路由器，要把 IP 数据报转发到同一个网络上的一台主机。这时路由器用 ARP 找到目的主机的 MAC 地址。
(4)发送方是路由器，要把 IP 数据报转发到非直连网络上的一台主机。这时路由器用 ARP 找到直连网络上的另一个路由器的 MAC 地址。
Notes: 74

## Slide 75: 为什么不直接使用 MAC 地址进行通信？
MAC 地址固化在网络适配器中，随主机的移动而移动，这不利于形成稳定的路由；甚至当移动主机的数量过多、移动过于频繁时，路由根本无法形成。
而 IP 地址一旦分配，其在互联网中的相对位置基本不会改变，互联网中的路由信息可在相当大的范围内和相当长的时间内保持不变。而稳定的路由对于互联网通信是必不可少的。
Notes: 75

## Slide 76: 动手实验
实验4-1：ARP 命令

## Slide 77: 4.2.5 IP 数据报的格式
一个 IP 数据报由首部和数据两部分组成。
  首部又分为两部分，前一部分长度固定，共 20 字节，是所有 IP 数据报必须具有的。
  在首部的固定部分的后面是一些可选字段，其长度是可变的。
数 据 部 分
首 部
IP 数据报
发送在前

## Slide 78
固
定
部
分
可变
部分
0
4
8
16
19
24
31
版 本
标志
生 存 时 间
协 议
标 识
区 分 服 务
总 长 度
片 偏 移
填 充
首 部 检 验 和
源 地 址
目 的 地 址
可 选 字 段 （长 度 可 变）
位
首部长度
数 据 部 分
数 据 部 分
首 部
IP 数据报
首
部
发送在前
4.2.5 IP 数据报的格式
Notes: 78

## Slide 79
固
定
部
分
可变
部分
0
4
8
16
19
24
31
版 本
标志
生 存 时 间
协 议
标 识
区 分 服 务
总 长 度
片 偏 移
填 充
首 部 检 验 和
源 地 址
目 的 地 址
可 选 字 段 （长 度 可 变）
位
首部长度
数 据 部 分
数 据 部 分
首 部
IP 数据报
首
部
发送在前
4.2.5 IP 数据报的格式
Notes: 79

## Slide 80
固
定
部
分
可变
部分
0
4
8
16
19
24
31
版 本
标志
生 存 时 间
协 议
标 识
区 分 服 务
总 长 度
片 偏 移
填 充
首 部 检 验 和
源 地 址
目 的 地 址
可 选 字 段 （长 度 可 变）
位
首部长度
数 据 部 分
数 据 部 分
首 部
IP 数据报
首
部
发送在前
4.2.5 IP 数据报的格式
Notes: 80

## Slide 81
固
定
部
分
可变
部分
0
4
8
16
19
24
31
版 本
标志
生 存 时 间
协 议
标 识
区 分 服 务
总 长 度
片 偏 移
填 充
首 部 检 验 和
源 地 址
目 的 地 址
可 选 字 段 （长 度 可 变）
位
首部长度
数 据 部 分
首
部
IP 数据报首部的固定部分中的各字段
版本——占 4 位，指 IP 协议的版本。
目前广泛使用的 IP 协议版本号为 4 (即 IPv4)。
Notes: 81

## Slide 82
固
定
部
分
可变
部分
0
4
8
16
19
24
31
版 本
标志
生 存 时 间
协 议
标 识
区 分 服 务
总 长 度
片 偏 移
填 充
首 部 检 验 和
源 地 址
目 的 地 址
可 选 字 段 （长 度 可 变）
位
首部长度
数 据 部 分
首
部
IP 数据报首部的固定部分中的各字段
首部长度——占 4 位，可表示的最大数值是 15 个
单位(一个单位为 4 字节)，因此 IP 数据报的首部
长度的最大值是 60 字节。
Notes: 82

## Slide 83
固
定
部
分
可变
部分
0
4
8
16
19
24
31
版 本
标志
生 存 时 间
协 议
标 识
区 分 服 务
总 长 度
片 偏 移
填 充
首 部 检 验 和
源 地 址
目 的 地 址
可 选 字 段 （长 度 可 变）
位
首部长度
数 据 部 分
首
部
IP 数据报首部的固定部分中的各字段
区分服务——占 8 位，用来获得更好的服务。只
有在使用区分服务时，这个字段才起作用。在一
般的情况下都不使用这个字段。
Notes: 83

## Slide 84
固
定
部
分
可变
部分
0
4
8
16
19
24
31
版 本
标志
生 存 时 间
协 议
标 识
区 分 服 务
总 长 度
片 偏 移
填 充
首 部 检 验 和
源 地 址
目 的 地 址
可 选 字 段 （长 度 可 变）
位
首部长度
数 据 部 分
首
部
IP 数据报首部的固定部分中的各字段
总长度——占 16 位，指首部和数据之和的长度，
单位为字节，因此数据报的最大长度为 65535 字节。
若数据报总长度超过数据链路层的 MTU，就必须进行分片。
Notes: 84

## Slide 85
固
定
部
分
可变
部分
0
4
8
16
19
24
31
版 本
标志
生 存 时 间
协 议
标 识
区 分 服 务
总 长 度
片 偏 移
填 充
首 部 检 验 和
源 地 址
目 的 地 址
可 选 字 段 （长 度 可 变）
位
首部长度
数 据 部 分
首
部
IP 数据报首部的固定部分中的各字段
标识(identification) ——占 16 位。它是一个计数
器，用来产生 IP 数据报的标识。
Notes: 85

## Slide 86
固
定
部
分
可变
部分
0
4
8
16
19
24
31
版 本
标志
生 存 时 间
协 议
标 识
区 分 服 务
总 长 度
片 偏 移
填 充
首 部 检 验 和
源 地 址
目 的 地 址
可 选 字 段 （长 度 可 变）
位
首部长度
数 据 部 分
首
部
IP 数据报首部的固定部分中的各字段
标志(flag)——占 3 位，目前只有两位有意义。标志字段的
最低位是 MF (More Fragment)。MF  1 表示后面“还有
分片”；MF  0 表示最后一个分片。标志字段中间的一位
是 DF (Don't Fragment) 。只有当 DF  0 时才允许分片。
Notes: 86

## Slide 87
固
定
部
分
可变
部分
0
4
8
16
19
24
31
版 本
标志
生 存 时 间
协 议
标 识
区 分 服 务
总 长 度
片 偏 移
填 充
首 部 检 验 和
源 地 址
目 的 地 址
可 选 字 段 （长 度 可 变）
位
首部长度
数 据 部 分
首
部
IP 数据报首部的固定部分中的各字段
片偏移——占 13 位。它指的是较长的分组在分片后，某片在原分组中相对于数据字段的起点的相对位置。片偏移以 8 个字节为偏移单位，除最后一个分片外，每个分片的长度一定是 8 字节的整数倍。
Notes: 87

## Slide 88
IP 数据报分片举例
一个 IP 数据报总长度为 3820 字节，其数据部分为 3800 字节（使用固定首部），需要分片为长度不超过 1420 字节的数据报片。原始数据报首部被复制为各数据报片的首部，但必须修改总长度、MF、片偏移等字段的值。假设标识字段的值是 12345，具有相同标识的数据报片在目的站就可无误地重装成原来的数据报。
Notes: 88

## Slide 89
片偏移 = 0/8
= 0
3799
需分片的
数据报
首部
数据部分共 3800 字节
片偏移 = 0/8 = 0
1399
数据报片 1
首部 1
字节 0
片偏移 = 1400/8 = 175
1400
2799
首部 2
数据报片 2
片偏移 = 2800/8 = 350
2800
3799
首部 3
数据报片 3
1400
2800
字节 0
IP 数据报分片举例
Notes: 89

## Slide 90
IP 数据报分片举例
 | 总长度 | 标识 | MF | DF | 片偏移
原始数据报 | 3820 | 12345 | 0 | 0 | 0
数据报片1 | 1420 | 12345 | 1 | 0 | 0
数据报片2 | 1420 | 12345 | 1 | 0 | 175
数据报片3 | 1020 | 12345 | 0 | 0 | 350
数据
与分片有关
的字段
Notes: 90

## Slide 91
固
定
部
分
可变
部分
0
4
8
16
19
24
31
版 本
标志
生 存 时 间
协 议
标 识
区 分 服 务
总 长 度
片 偏 移
填 充
首 部 检 验 和
源 地 址
目 的 地 址
可 选 字 段 （长 度 可 变）
位
首部长度
数 据 部 分
首
部
IP 数据报首部的固定部分中的各字段
生存时间——占 8 位，又叫 TTL (Time To Live)。此字段由源主机设置，路由器在每次转发数据报之前将 TTL 值减1，减为 0 时就丢弃此数据报。TTL 指明数据报在互联网中可经过的路由器的最大数目。
Notes: 91

## Slide 92
固
定
部
分
可变
部分
0
4
8
16
19
24
31
版 本
标志
生 存 时 间
协 议
标 识
区 分 服 务
总 长 度
片 偏 移
填 充
首 部 检 验 和
源 地 址
目 的 地 址
可 选 字 段 （长 度 可 变）
位
首部长度
数 据 部 分
首
部
IP 数据报首部的固定部分中的各字段
协议——占 8 位，它指出此数据报携带的数据使用何种协议，以便使目的主机的 IP 层知道应将数据部分上交给哪个协议处理。
Notes: 92

## Slide 93
运输层
网络层
首部
TCP
UDP
ICMP
IGMP
OSPF
数 据 部 分
IP 数据报
协议字段指出应将数据
部分交给哪一个协议
IP 数据报首部的固定部分中的各字段
Notes: 93
ICMP = 1；IGMP = 2；TCP = 6；UDP = 17；OSPF = 89

## Slide 94
IP 数据报首部的固定部分中的各字段
协议名 | ICMP | IGMP | IP | TCP | EGP | IGP | UDP | IPv6 | ESP | AH | ICMP-IPv6 | OSPF
协议字段值 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 17 | 41 | 50 | 51 | 58 | 89
常用的一些协议和相应的协议字段值
Notes: 94
ICMP = 1；IGMP = 2；TCP = 6；UDP = 17；OSPF = 89

## Slide 95
固
定
部
分
可变
部分
0
4
8
16
19
24
31
版 本
标志
生 存 时 间
协 议
标 识
区 分 服 务
总 长 度
片 偏 移
填 充
首 部 检 验 和
源 地 址
目 的 地 址
可 选 字 段 （长 度 可 变）
位
首部长度
数 据 部 分
首
部
IP 数据报首部的固定部分中的各字段
首部检验和——占 16 位，此字段只检验数据报的首部，不检验数据部分。检验和不采用 CRC 检验码而采用一种更简单的计算方法。
Notes: 95

## Slide 96
发送端
接收端
16 位
字 1
16 位
字 2
置为全 0
检验和
16 位
字 n
16 位
反码算术
运算求和
…
…
取反码
数
据
报
首
部
IP 数据报
16 位
检验和
16 位
字 1
16 位
字 2
16 位
检验和
16 位
字 n
16 位
反码算术
运算求和
16 位
结果
…
…
取反码
数据部分
若结果为 0, 则保留；
否则，丢弃该数据报
数据部分
不参与检验和的计算
IP 数据报首部检验和的计算过程
Notes: 96

## Slide 97
固
定
部
分
可变
部分
0
4
8
16
19
24
31
版 本
标志
生 存 时 间
协 议
标 识
区 分 服 务
总 长 度
片 偏 移
填 充
首 部 检 验 和
源 地 址
目 的 地 址
可 选 字 段 （长 度 可 变）
位
首部长度
数 据 部 分
首
部
IP 数据报首部的固定部分中的各字段
源地址和目的地址都各占 4 字节
Notes: 97

## Slide 98: IP 数据报首部的可变部分
IP 数据报首部的可变部分就是一个选项字段，用来支持排错、测量以及安全等措施，内容很丰富。
选项字段的长度可变，从 1 个字节到 40 个字节不等，取决于所选择的项目。最后用全 0 的填充字段补齐成为 4 字节的整数倍。
增加首部的可变部分是为了增加 IP 数据报的功能，实际上这些选项很少被使用。
Notes: 98

## Slide 99: 动手实验
实验4-2：抓取 IP 数据报

## Slide 100: 指引
网络层的几个重要概念
网际协议 IP
IP 层转发分组的过程
网际控制报文协议 ICMP
IPv6
互联网的路由选择协议
IP 多播
虚拟专用网 VPN 和网络地址转换 NAT
应用层
运输层
网络层
数据链路层
物理层

## Slide 101: 4.3.1 基于终点的转发
通常转发表中的每一项指明到某一个网络而不是到某一台主机的路由。特定主机路由和默认路由除外。
路由器每收到一个分组，就根据其首部的目的地址查找转发表，找到匹配的项目，根据对应的接口或下一跳地址转发出去（可能是直接交付，也可能是转交给下一个路由器）。
如果是转交给下一个路由器，下一个路由器进行同样的查找、转发操作。

## Slide 102: 4.3.1 基于终点的转发
经过一个又一个路由器的接力传送，直到分组到达目的网络，就可以直接交付目的主机。
转发表中的网络通常用“网络地址/前缀长度”的形式来表示，也可用“网络地址 + 网络掩码”的形式来表示。
在将分组转发到下一跳路由器的过程中，会用到 ARP 协议进行 IP 地址到 MAC 地址的转换。

## Slide 103: 4.3.1 基于终点的转发
网络前缀 | 下一跳
128.1.2.64/26 128.1.2.128/26 128.1.2.192/26 | R2 直接，接口 1 直接，接口 0
128.1.2.194
0
128.1.2.193
源主机 H1
网络前缀
128.1.2.192/26
128.1.2.130
R1
1
R2
网络前缀
128.1.2.128/26
目的主机 H2
128.1.2.132
0
1
128.1.2.131
H3
128.1.2.65
网络前缀
128.1.2.64/26
128.1.2.68
N1
N2
N3
R1 的部分转发表
主机 H1 发送出的、目的地址是 128.1.2.132 的分组该如何转发？

## Slide 104: 4.3.1 基于终点的转发
N1 的 网络地址为 128.1.2.192
N1 的 网络掩码为 /26 = 255.255.255.192
128. 1 . 2 .132
255.255.255.192
128. 1 . 2 .128
目的地址与网络掩码
按位 AND
 H1 的网络地址
128.1.2.132 不在本网络上。
源主机 H1 必须把分组发送给路由器 R1。
H1 首先检查 128.1.2.132 是否连接在本网络上。
如果是，则直接交付；否则，就送交路由器 R1。

## Slide 105: 4.3.1 基于终点的转发
网络前缀 | 下一跳
128.1.2.64/26 128.1.2.128/26 128.1.2.192/26 | R2 直接，接口 1 直接，接口 0
128.1.2.194
0
128.1.2.193
源主机 H1
网络前缀
128.1.2.192/26
128.1.2.130
R1
1
R2
网络前缀
128.1.2.128/26
目的主机 H2
128.1.2.132
0
1
128.1.2.131
H3
128.1.2.65
网络前缀
128.1.2.64/26
128.1.2.68
N1
N2
N3
R1 的部分转发表
128.1.2.132 AND 255.255.255.192 = 128.1.2.128 不匹配!
路由器 R1 收到分组后查找转发表。先检查第 1 行。

## Slide 106: 4.3.1 基于终点的转发
网络前缀 | 下一跳
128.1.2.64/26 128.1.2.128/26 128.1.2.192/26 | R2 直接，接口 1 直接，接口 0
128.1.2.194
0
128.1.2.193
源主机 H1
网络前缀
128.1.2.192/26
128.1.2.130
R1
1
R2
网络前缀
128.1.2.128/26
目的主机 H2
128.1.2.132
0
1
128.1.2.131
H3
128.1.2.65
网络前缀
128.1.2.64/26
128.1.2.68
N1
N2
N3
R1 的部分转发表
128.1.2.132 AND 255.255.255.192 = 128.1.2.128 匹配!
接着检查第 2 行。
进行分组的直接交付（通过路由器 R1 的接口 1）。

## Slide 107: 4.3.2 最长前缀匹配
在使用 CIDR 时，转发表中的每个项目由“网络前缀”和“下一跳”组成。
在查找转发表时有时可能会得到不止一个匹配结果。应当从所有匹配结果中选择具有最长网络前缀的路由，即最长前缀匹配(longest-prefix matching)。
网络前缀越长，其地址块就越小，因而路由就越具体(more specific)。

## Slide 108: 最长前缀匹配举例
假设某路由器收到的分组的目的 IP 地址 D = 206.0.71.130
转发表中的部分项目：206.0.68.0/22 R1
206.0.71.128/25 R2
先判断第 1 个项目是否匹配
AND D = 206. 0. 01000111. 10000010
第 1 个项目 206.0.68.0/22 的掩码 M 有 22 个连续的 1。
M = 11111111 11111111 11111100 00000000
因此只需把 D 的第 3 个字节转换成二进制。
M = 11111111 11111111 11111100 00000000
206. 0. 01000100. 0
与 206.0.68.0/22 匹配
Notes: 108

## Slide 109: 最长前缀匹配举例
假设某路由器收到的分组的目的 IP 地址 D = 206.0.71.130
转发表中的部分项目：206.0.68.0/22 R1
206.0.71.128/25 R2
再判断第 2 个项目是否匹配
AND D = 206. 0. 71. 10000010
第 2 个项目 206.0.71.128/25 的掩码 M 有 25 个连续的 1。
M = 11111111 11111111 11111111 10000000
因此只需把 D 的第 4 个字节转换成二进制。
M = 11111111 11111111 11111111 10000000
206. 0. 71. 10000000
与 206.0.71.128/25 匹配
Notes: 109

## Slide 110: 最长前缀匹配举例
D AND (11111111 11111111 11111100 00000000)
= 206.0.68.0/22 匹配
D AND (11111111 11111111 11111111 10000000)
= 206.0.71.128/25 匹配
选择两个匹配的地址中更具体的一个，即选择网络前缀最长的那个路由。
Notes: 110

## Slide 111: 4.3.2 最长前缀匹配
在采用最长前缀匹配时，为了提高查找的效率，转发表中的项目要按照网络前缀的长短进行排序，网络前缀越长，其在转发表中的位置就越靠前 。
在进行前缀匹配时，从转发表的第一行开始匹配，只要检查到匹配的，就不再继续往下查找。

## Slide 112: 两种特殊的路由
  虽然互联网中几乎所有的分组转发都是基于目的主机所在的网络进行的，但在大多数情况下都允许对特定的目的主机指明一个路由，这种路由叫做特定主机路由。
  假设特定主机的 IP 地址是 a.b.c.d，那么在转发表中对应于特定主机路由的网络前缀就是 a.b.c.d/32。特定主机路由一般位于转发表的最前面。
  还有一种特殊路由叫默认路由(default route) 。
Notes: 112

## Slide 113: 两种特殊的路由
在实际的转发表中，对应于默认路由的网络前缀是 0.0.0.0/0。网络前缀长度为 0，表明地址掩码是 32 个 0，而任何目的地址与全 0 的掩码按位 AND 运算的结果都是 0.0.0.0，都能与默认路由匹配。
默认路由一般位于转发表的最后一条，只有在转发表中的其他路由都不匹配的时候才会用到默认路由。
在网络只有很少的对外连接时使用默认路由非常有用。
Notes: 113

## Slide 114: 默认路由举例
N1
R1
互联网
网络前缀 下一跳
N1 直连
N2 R2
其他 R1
H 转发表
N2
R2
默认路由
网络前缀 下一跳
N1 直连
N2 直连
其他 R1
R2 转发表
默认路由
对于 H 和 R2 来说，只要目的网络不是 N1 和 N2，就一律选择默认路由，把数据报先间接交付给路由器 R1，让 R1 再转发给下一个路由器。
H
Notes: 114

## Slide 115: 分组转发算法（转发表按前缀长短排序）
(1) 从收到的分组的首部提取目的 IP 地址 D。
(2) 从转发表的第一行开始，将目的地址 D 与该行的子网掩码进行按位 AND 运算，看结果与该行的前缀是否匹配。若匹配则查找结束，按照下一跳指出的路由进行处理；若不匹配则继续查找下一行。
(3) 若查找完整个转发表也没有匹配项（比如没有配置默认路由），则丢弃分组并报告转发分组出错。

## Slide 116: 分组转发算法（转发表按前缀长短排序）
提取目的 IP 地址 D
找到 D 的特定主机路由 ？
找到 D 的最长前缀匹配 ？
找到默认路由？
转发分组到下一跳路由器
丢弃分组，报告出错
查找转发表
是
否
否
否
是
是
课本上的算法是把特定主机路由、常规路由和默认路由按顺序分开查找，其实最常见的做法是把它们放在一起，按顺序统一查找。

## Slide 117: 注意
转发表并没有给出到某个网络的完整路径，仅仅给出到某个网络应当先到某个路由器（即下一跳路由器）。在到达下一跳路由器后，再继续查找其转发表， 从而知道再下一步应当到哪一个路由器。就这样一步一步地查找下去，直至最后到达目的网络。
Notes: 117

## Slide 118: 4.3.3 使用二叉线索查找转发表
当转发表的项目数很大时，为了进行更加有效的查找，通常是将无分类编址的转发表存放在一种层次的数据结构中，然后自上而下地按层次进行查找。这里最常用的就是二叉线索(binary trie)，它是一种特殊结构的树。
IP 地址中从左到右的比特值决定了从根节点逐层向下延伸的路径，而二叉线索中的各个路径就代表转发表中存放的各个网络前缀。

## Slide 119: 4.3.3 使用二叉线索查找转发表
32 位的网络地址 唯一前缀
01000110 00000000 00000000 00000000 0100
01010110 00000000 00000000 00000000 0101
01100001 00000000 00000000 00000000 011
10110000 00000010 00000000 00000000 10110
10111011 00001010 00000000 00000000 10111
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
0
为了简化二叉线索的结构，用每条路由中网络前缀的唯一前缀来构造二叉线索。在进行查找时，只要和唯一前缀相匹配，就表示和这条路由相匹配。

## Slide 120: 4.3.3 使用二叉线索查找转发表
32 位的网络地址 唯一前缀
01000110 00000000 00000000 00000000 0100
01010110 00000000 00000000 00000000 0101
01100001 00000000 00000000 00000000 011
10110000 00000010 00000000 00000000 10110
10111011 00001010 00000000 00000000 10111
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
0
要将二叉线索用于转发表中，还必须使二叉线索中的每一个叶节点包含对应的网络前缀和子网掩码。当搜索到一个叶节点时，就必须将目的 IP 地址和该叶节点的子网掩码进行按位 AND 运算，看结果是否与对应的网络前缀相匹配。若匹配，就按下一跳的接口转发该分组；否则，就丢弃该分组。

## Slide 121: 4.3.3 使用二叉线索查找转发表
32 位的 IP 地址
01010110 01111010 10011001 11001110
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
0
找到了一个叶节点。
将目的 IP 地址和该叶节点的子网掩码进行按位 AND 运算，看结果是否与叶节点的网络前缀相匹配。
若匹配，就按下一跳的接口转发该分组；否则，就丢弃该分组。

## Slide 122: 4.3.3 使用二叉线索查找转发表
32 位的 IP 地址
10010110 01111010 10011001 11001110
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
0
查到第三个比特 0 时，在二叉线索中找不到匹配的结点，说明这个地址的路由不在这个二叉线索中。
检查是否存在默认路由。若有，把分组传送到指明的默认路由器，否则丢弃该分组。

## Slide 123: 指引
网络层的几个重要概念
网际协议 IP
IP 层转发分组的过程
网际控制报文协议 ICMP
IPv6
互联网的路由选择协议
IP 多播
虚拟专用网 VPN 和网络地址转换 NAT
应用层
运输层
网络层
数据链路层
物理层

## Slide 124: ICMP 简介
主机或路由器使用网际控制报文协议 ICMP (Internet Control Message Protocol) 报告差错和异常情况。
ICMP 报文封装在 IP 数据报中，作为 IP 数据报的数据部分。但 ICMP 不是高层协议，而是 IP 层的协议。

## Slide 125: ICMP 报文格式
首 部
ICMP 报文
位 0
数 据 部 分
检验和
类型
代码
（这 4 个字节取决于 ICMP 报文的类型）
8
16
31
IP 数据报
前 4 个字节
是统一的格式
ICMP 的数据部分（长度取决于类型）
首部

## Slide 126: ICMP 报文格式
ICMP 报文的前 4 个字节是统一的格式，共有三个字段：类型、代码和检验和。接着的 4 个字节的内容与 ICMP 的类型有关。这 8 个字节构成了 ICMP 报文的首部。最后面是数据字段，其长度取决于 ICMP 的类型。

## Slide 127: 4.4.1 ICMP 报文的种类
ICMP 报文分为两类：ICMP 差错报告报文和 ICMP 询问报文。每一类又细分为不同的类型。
ICMP 报文种类 | 类型字段的值 | ICMP报文的类型
差错报告报文 | 3 | 终点不可达
 | 11 | 时间超过
 | 12 | 参数问题
 | 5 | 改变路由 (Redirect)
询问报文 | 8 或 0 | 回送 (Echo) 请求或回送回答
 | 13 或 14 | 时间戳 (Timestamp) 请求或时间戳回答
几种常用的 ICMP 报文类型

## Slide 128: ICMP 差错报告报文的数据字段
首部
IP 数据报
ICMP 首部
装入 ICMP 报文的 IP 数据报
IP 数据报
首部
ICMP 差错报告报文
8
字节
收到的需要进行
差错报告的 IP 数据报
ICMP 的数据部分
ICMP 差错报告报文
IP 数据报的数据字段
所有的 ICMP 差错报告报文中的数据字段都具有同样的格式：

## Slide 129: 4.4.2 ICMP 应用举例
分组网间探测 PING(Packet InterNet Groper) 用来测试两台主机之间的连通性。
PING 使用了 ICMP 回送请求与回送回答报文。
PING 是应用层直接使用网络层 ICMP 的例子，它没有通过运输层的 TCP 或 UDP。

## Slide 130: 4.4.2 ICMP 应用举例
traceroute(UNIX) 或 tracert(Windows) 用来跟踪一个分组从源点到终点的路径。
它利用 IP 数据报中的 TTL 字段、ICMP 时间超过差错报告报文实现对从源点到终点的路径的跟踪。

## Slide 131: 指引
网络层的几个重要概念
网际协议 IP
IP 层转发分组的过程
网际控制报文协议 ICMP
IPv6
互联网的路由选择协议
IP 多播
虚拟专用网 VPN 和网络地址转换 NAT
应用层
运输层
网络层
数据链路层
物理层

## Slide 132: IPv6 数据报的一般形式
IPv6 数据报由两大部分组成：
  基本首部 (base header)：40 字节固定长度。
  有效载荷 (payload)：允许有零个或多个扩展首部 (extension header)，再后面是数据部分。
基本首部
扩展
首部 1
扩展
首部 N
…
数 据 部 分
选项
IPv6 数据报
40 字节
不超过 65535 字节
发送在前
有 效 载 荷

## Slide 133: 4.6.1 IPv6 的基本首部
IPv6 对首部的主要更改：
取消了首部长度字段； 取消了服务类型字段； 取消了总长度字段，改用有效载荷长度字段； | 把 TTL 字段改称为跳数限制字段； 取消了协议字段，改用下一个首部字段； 取消了检验和字段； 取消了选项字段，而用扩展首部来实现选项功能。

## Slide 134
0
4
16
31
版 本
位
目 的 地 址（128 位）
源 地 址（128 位）
下 一 个 首 部
流 标 号
12
通 信 量 类
有 效 载 荷 长 度
跳 数 限 制
24
数 据 部 分
IPv6 的
基本首部
（40 B）
IPv6 的
有效载荷
（至 64 KB）
下一个首部
首 部长度
扩展首部1
扩展首部2
下一个首部
首 部长度

## Slide 135
0
4
16
31
版 本
位
目 的 地 址（128 位）
源 地 址（128 位）
下 一 个 首 部
流 标 号
12
通 信 量 类
有 效 载 荷 长 度
跳 数 限 制
24
数 据 部 分
IPv6 的
基本首部
（40 B）
IPv6 的
有效载荷
（至 64 KB）
下一个首部
首 部长度
扩展首部1
扩展首部2
下一个首部
首 部长度

## Slide 136
0
4
16
31
版 本
位
目 的 地 址
源 地 址
下 一 个 首 部
流 标 号
12
通 信 量 类
（128 位）
（128 位）
有 效 载 荷 长 度
跳 数 限 制
24
IPv6 的
基本首部
（40 B）
版本(version)——占 4 位，它指明了协议的版本，对 IPv6 该字段为 6。

## Slide 137
0
4
16
31
版 本
位
目 的 地 址
源 地 址
下 一 个 首 部
流 标 号
12
通 信 量 类
（128 位）
（128 位）
有 效 载 荷 长 度
跳 数 限 制
24
IPv6 的
基本首部
（40 B）
通信量类(traffic class)——占 8 位，这是为了区分不同的 IPv6 数据报的类别或优先级。

## Slide 138
0
4
16
31
版 本
位
目 的 地 址
源 地 址
下 一 个 首 部
流 标 号
12
通 信 量 类
（128 位）
（128 位）
有 效 载 荷 长 度
跳 数 限 制
24
IPv6 的
基本首部
（40 B）
流标号(flow label)——占 20 位。“流”是互联网络上从特定源点到特定终点的一系列数据报，“流”所经过的路径上的路由器都保证指明的服务质量。所有属于同一个流的数据报都具有同样的流标号。

## Slide 139
0
4
16
31
版 本
位
目 的 地 址
源 地 址
下 一 个 首 部
流 标 号
12
通 信 量 类
（128 位）
（128 位）
有 效 载 荷 长 度
跳 数 限 制
24
IPv6 的
基本首部
（40 B）
有效载荷长度(payload length)——占 16 位，它指明 IPv6 数据报除基本首部以外的字节数，其最大值是 64 KB。

## Slide 140
0
4
16
31
版 本
位
目 的 地 址
源 地 址
下 一 个 首 部
流 标 号
12
通 信 量 类
（128 位）
（128 位）
有 效 载 荷 长 度
跳 数 限 制
24
IPv6 的
基本首部
（40 B）
下一个首部(next header)——占 8 位，它相当于 IPv4 的协议字段或可选字段。当 IPv6 数据报没有扩展首部时，其值指明有效载荷应交付的高层协议；若有扩展首部，其值指明后面第一个扩展首部的类型。

## Slide 141
0
4
16
31
版 本
位
目 的 地 址
源 地 址
下 一 个 首 部
流 标 号
12
通 信 量 类
（128 位）
（128 位）
有 效 载 荷 长 度
跳 数 限 制
24
IPv6 的
基本首部
（40 B）
跳数限制(hop limit)——占 8 位。源点在每个数据报发出时即设定跳数限制。路由器在转发数据报时先将跳数限制字段中的值减1。当跳数限制字段的值为零时，就要将此数据报丢弃。

## Slide 142
0
4
16
31
版 本
位
目 的 地 址
源 地 址
下 一 个 首 部
流 标 号
12
通 信 量 类
（128 位）
（128 位）
有 效 载 荷 长 度
跳 数 限 制
24
IPv6 的
基本首部
（40 B）
源地址——占 128 位，是数据报的发送端的 IP 地址。

## Slide 143
0
4
16
31
版 本
位
目 的 地 址
源 地 址
下 一 个 首 部
流 标 号
12
通 信 量 类
（128 位）
（128 位）
有 效 载 荷 长 度
跳 数 限 制
24
IPv6 的
基本首部
（40 B）
目的地址——占 128 位，是数据报的接收端的 IP 地址。

## Slide 144: 4.6.2 IPv6 的地址
一个 IPv6 数据报的目的地址可以是以下三种基本类型地址之一：
  单播(unicast)：传统的点对点通信。
  多播(multicast)：一点对多点的通信。IPv6 将广播看作多播的一个特例。
  任播(anycast)：IPv6 增加的一种类型。任播的终点是一组计算机，但数据报只交付其中的一个，通常是距离最近的一个。
Notes: 这是 IPv6 增加的一种类型。

## Slide 145: 冒号十六进制记法
在 IPv6 中，每个地址占 128 位。IPv6 使用冒号十六进制记法(colon hexadecimal notation)：每 16 位二进制值用 4 个十六进制值表示，各组值之间用冒号分隔，并允许把数字前面的 0 省略，例如：
  68E6:8C64:FFFF:FFFF:0:1180:960A:FFFF
Notes: 一连串连续的零可以为一对冒号所取代。

## Slide 146: 冒号十六进制记法
在冒号十六进制记法中，一串连续的 0 可以被一对冒号取代，这就是零压缩。例如，FF05:0:0:0:0:0:0:B3 可以写成 FF05::B3。
为了不引起歧义，在 IPv6 地址中只能使用一次零压缩。
Notes: 一连串连续的零可以为一对冒号所取代。

## Slide 147: 冒号十六进制记法
冒号十六进制记法可结合使用点分十进制后缀，这种形式在 IPv4 转向 IPv6 的过渡阶段特别有用。例如：0:0:0:0:0:0:128.10.2.1。
再使用零压缩即可得出 ::128.10.2.1。

## Slide 148: 冒号十六进制记法
在冒号十六进制记法中，CIDR 的斜线表示法仍然可用。例如，60 位的前缀 12AB00000000CD3 可记为12AB:0000:0000:CD30:0000:0000:0000:0000/60 或 12AB::CD30:0:0:0:0/60 或 12AB:0:0:CD30::/60

## Slide 149: IPv6 地址分类
地址类型 | 二进制前缀或地址 | CIDR风格的冒号十六进制记法
未指明地址 | 00…0（128位），仅此一个 | ::/128
环回地址 | 00…1（128位），仅此一个 | ::1/128
多播地址 | 11111111（8位），功能和 IPv4 多播地址一样 | FF00::/8
本地站点单播地址 | 1111111011（10位），仅供一个单位内部使用 | FEC0::/10
本地链路单播地址 | 1111111010（10位），启用 IPv6 时自动生成 | FE80::/10
全球单播地址 | 除上述五种外，所有其他的地址 | 

## Slide 150: IPv6 地址分类
全球单播地址 这是使用得最多的一类，其划分方法有以下三种：
  把整个 128 位作为一个节点的地址；
  用 n 位作为子网前缀，用剩下的 (128 - n) 位作为接口标识符（相当于 IPv4 的主机号）；
  用 n 位作为全球路由选择前缀，用 m 位作为子网前缀，用剩下的 (128 - n - m) 位作为接口标识符。

## Slide 151: 4.5.3 从 IPv4 向 IPv6 过渡
从 IPv4 向 IPv6 过渡只能采用逐步演进的办法，同时还必须使 IPv6 能够向后兼容。这就要求 IPv6 必须能够接收和转发 IPv4 分组，并且能够为 IPv4 分组选择路由。
从 IPv4 向 IPv6 过渡主要有两种方法：双协议栈和隧道技术。

## Slide 152: 双协议栈
双协议栈
IPv6/IPv4
IPv6
IPv6
IPv4 网络
A
B
C
D
E
F
流标号：X
源地址：A
目的地址：F
……
数据部分
流标号：无
源地址：A
目的地址：F
……
数据部分
双协议栈
IPv6/IPv4
…
IPv6 数据报
IPv6 数据报
源地址：A
目的地址：F
……
数据部分
源地址：A
目的地址：F
……
数据部分
IPv4 数据报

## Slide 153: 隧道技术
IPv4 网络
IPv6
IPv6
A
B
C
D
E
F
…
IPv4 数据报
IPv4 数据报
IPv4
网络
IPv6
IPv6
A
B
E
F
隧道
源地址：B
目的地址：E
IPv6
数据报
双协议栈
IPv6/IPv4
双协议栈
IPv6/IPv4
双协议栈
IPv6/IPv4
双协议栈
IPv6/IPv4
IPv4 网络
流标号：X
源地址：A
目的地址：F
……
数据部分
IPv6 数据报
流标号：X
源地址：A
目的地址：F
……
数据部分
IPv6 数据报
源地址：B
目的地址：E
IPv6
数据报

## Slide 154: 指引
网络层的几个重要概念
网际协议 IP
IP 层转发分组的过程
网际控制报文协议 ICMP
IPv6
互联网的路由选择协议
IP 多播
虚拟专用网 VPN 和网络地址转换 NAT
应用层
运输层
网络层
数据链路层
物理层

## Slide 155: 4.6 互联网的路由选择协议
根据路由算法是否具有自适应性，路由选择策略分为两大类：
  静态路由选择策略：用人工配置每一条路由，适用于简单的小网络；
  动态路由选择策略：使用路由选择协议生成每一条路由，并可根据网络的通信量或拓扑的变化进行动态调整，适用于复杂的大网络。

## Slide 156: 动手实验
实验4-3：配置网络地址
实验4-4：配置静态路由
实验4-5：配置默认路由
实验4-6：路由汇总

## Slide 157: 分层次的路由选择协议
由于互联网的规模非常大，如果让所有的路由器知道所有的网络应怎样到达，则路由表将会非常大，处理起来花费的时间也会很多，所以互联网采用分层次的路由选择协议：
  把整个互联网划分为许多较小的自治系统 AS。例如，一个 ISP 就是一个自治系统；
  在一个自治系统内部使用内部网关协议，如 RIP 和 OSPF；
  在不同自治系统之间使用外部网关协议，如 BGP-4。

## Slide 158: 自治系统 AS(Autonomous System)
自治系统(AS)是在单一技术管理下的许多网络、IP地址以及路由器，这些路由器使用同一种自治系统内部的路由选择协议和共同的度量。每一个 AS 对其他 AS 表现出的是一个单一的、一致的路由选择策略。
R1
R4
自治系统
R3
自治系统
自治系统
R2
自治系统
R1

## Slide 159: 分层次的路由选择协议
自治系统和内部网关协议、外部网关协议
使用内部网关协议
（例如，RIP）
自治系统 B
自治系统 A
使用外部网关协议
（例如，BGP-4）
R1
R2
使用内部网关协议
（例如，OSPF）

## Slide 160: 4.6.2 RIP
RIP（Routing Information Protocol）是一种分布式的基于距离向量的路由选择协议。
RIP 协议要求网络中的每一个路由器都要维护从它自己到其他每一个目的网络的距离记录，这组距离就叫做“距离向量”。

## Slide 161: 4.6.2 RIP
“距离”的定义
  路由器到直连网络的距离定义为 1；每经过一个路由器，距离就加 1。
  RIP 允许的距离的最大值为 15，“距离”等于 16 表示不可达，因此 RIP 只适用于小的自治系统。
  RIP 认为，好的路由就是它通过的路由器的数目少，即“距离短”。

## Slide 162: 4.6.2 RIP
RIP 路由表中最主要的信息就是：到某个网络的距离，以及应经过的下一跳地址。
R2
R1
N1
N3
N2
N1 1 直连
N2 1 直连
N3 2 R2
N1 2 R1
N2 1 直连
N3 1 直连
目的网络 | 距离 | 下一跳路由器

## Slide 163: RIP 协议的特点
每个路由器仅和相邻路由器交换信息。
路由器交换的信息是当前本路由器所知道的全部信息，即自己的路由表：我到本自治系统中所有网络的（最短）距离，以及到每个网络应经过的下一跳路由器。
路由器按固定的时间间隔交换路由信息，然后根据收到的路由信息更新路由表。

## Slide 164: RIP 路由表的建立
路由器在刚刚开始工作时，其路由表是空的。
然后路由器就得出到几个直连网络的距离（即 1）。
之后，每一个路由器和相邻路由器交换路由信息，并使用距离向量算法更新自己的路由表。更新的原则是找出到每个目的网络的最短距离。
经过若干次更新后，最终所有的路由器都会知道到达本自治系统中任何一个网络的最短距离和下一跳路由器。

## Slide 165: 距离向量算法
对每一个相邻路由器发送过来的 RIP 报文（里面包含路由信息），进行以下操作：
  (1)对地址为 X 的相邻路由器发来的 RIP 报文，先修改此报文中的路由信息：把“下一跳”字段中的地址都改为 X，并把所有的“距离”字段的值加 1。修改后，每一条路由可表示为：到目的网络 N，距离是 d，下一跳路由器是 X。

## Slide 166: 距离向量算法
  (2)用修改后的路由，与路由表中原来的路由进行对比：
  若原来的路由表中没有目的网络 N，则把该路由添加到路由表中；
  否则（即在路由表中有目的网络 N），就再查看下一跳路由器地址，
  若下一跳路由器地址是 X，则用修改后的路由更新原路由表中的路由；
  否则（即这个路由是：到目的网络 N，但下一跳路由器不是 X），
  若修改后的路由中的距离 d 小于路由表中的距离，则进行更新；
  否则什么也不做。

## Slide 167: 距离向量算法
若 3 分钟还没有收到相邻路由器的 RIP 报文，则把此相邻路由器记为不可达的路由器，即把距离置为 16（距离为 16 表示不可达）。

## Slide 168: RIP 距离向量算法举例
【例】已知路由器 R6 有表 4-8(a) 所示的路由表。现在收到相邻路由器 R4 发来的路由更新信息，如表 4-8(b) 所示。试更新路由器 R6 的路由表。
目的网络 | 距离 | 下一跳路由器
Net2 | 3 | R4
Net3 | 4 | R5
… | … | …
表 4-8(a) 路由器 R6 的路由表
目的网络 | 距离 | 下一跳路由器
Net1 | 3 | R1
Net2 | 4 | R2
Net3 | 1 | 直接交付
表 4-8(b) R4 发来的路由更新信息
目的网络 | 距离 | 下一跳路由器
Net1 | 4 | R4
Net2 | 5 | R4
Net3 | 2 | R4
表 4-8(c) 修改后的表 4-9(b)
目的网络 | 距离 | 下一跳路由器
Net1 | 4 | R4
Net2 | 5 | R4
Net3 | 2 | R4
… | … | …
表 4-8(d) 路由器 R6 更新后的路由表
比较&更新


距离+1，修改下一跳地址

## Slide 169: RIP 协议的报文格式
4 字节
RIP 报文
路由信息
（20 字节/路由）
可重复出现
最多 25 个
IP 数据报
路由标记
网络地址
地址族标识符
距离 (1-16)
IP
首部
UDP
首部
首部
路由部分
必为 0
版本
命令
4 字节
子网掩码
下一跳路由器地址
UDP 用户数据报

## Slide 170
RIP 协议的缺点：坏消息传播得慢
R2
R1
网 1
网 3
网 2
正
常
情
况
1 1 
1 2 R1
“1”表示“从本路由器到网 1”
“1”表示“距离是 1”
“”表示“直接交付”
R1 说：“我到网 1 的距离是 1，是直接交付。”

## Slide 171
RIP 协议的缺点：坏消息传播得慢
R2
R1
网 1
网 3
网 2
正
常
情
况
1 1 
1 2 R1
“1”表示“从本路由器到网 1”
“2”表示“距离是 2”
“R1”表示下一跳经过 R1
R2 说：“我到网 1 的距离是 2，下一跳经过 R1。”

## Slide 172
RIP 协议的缺点：坏消息传播得慢
R2
R1
网 1
网 3
网 2
正
常
情
况
1 1 
1 2 R1
R2
R1
网 1
网 3
网 2
网 1 出了故障
1 16 
在 R1 把路由信息发送给 R2 之前， 可能
R2 已经先把自己的路由信息发送给了 R1 。
1 2 R1

## Slide 173
RIP 协议的缺点：坏消息传播得慢
R2
R1
网 1
网 3
网 2
正
常
情
况
1 1 
1 2 R1
R2
R1
网 1
网 3
网 2
网 1 出了故障
1 16 
R1 收到 R2 的路由信息后，误认为可经过 R2 到达网 1，于是将收到的路由信息“1，2，R1”修改为“1，3，R2”并更新自己的路由表。等到 R1 发送路由信息时，会将此路由信息发送给 R2。
1 2 R1
1 3 R2

## Slide 174
RIP 协议的缺点：坏消息传播得慢
R2
R1
网 1
网 3
网 2
正
常
情
况
1 1 
1 2 R1
R2
R1
网 1
网 3
网 2
网 1 出了故障
1 16 
然后 R2 又更新自己的路由表项为“1，4，R1”，并发送给路由器 R1。
1 2 R1
1 3 R2
1 4 R1

## Slide 175
RIP 协议的缺点：坏消息传播得慢
R2
R1
网 1
网 3
网 2
网 1 出了故障
1 16 
1 2 R1
1 3 R2
这样不断更新下去，直到 R1 和 R2 到网 1 的距离都增大到 16 时， R1 和 R2 才知道网 1 是不可达的。
1 4 R1
1 5 R2
1 16 R2
1 16 R1
…
…
R2
R1
网 1
网 3
网 2
正
常
情
况
1 1 
1 2 R1

## Slide 176: RIP 协议优缺点总结
RIP 协议最大的优点就是实现简单，开销较小。
RIP 限制了网络的规模，它能使用的最大距离为 15（16 表示不可达）。
路由器之间交换的路由信息是路由器中的完整路由表，因而随着网络规模的扩大，开销也就增加。
坏消息传播得慢，使更新过程的时间过长。

## Slide 177: 动手实验
实验4-7：配置 RIP 动态路由

## Slide 178: 4.6.3 OSPF
开放最短路径优先 OSPF（Open Shortest Path First）是为了克服 RIP 的缺点而开发出来的。
“开放”表明 OSPF 是一个公开发表的协议。
“最短路径优先”是因为使用了 Dijkstra 提出的最短路径优先 SPF 算法。

## Slide 179: OSPF 协议的特点
用洪泛法向本自治系统中所有的路由器发送信息。
发送的信息是与本路由器相邻的所有路由器的链路状态，而这只是路由器所知道的部分信息。
  链路状态指明本路由器都和哪些路由器相邻，以及该链路的度量 (metric)。
当链路状态发生变化或每隔一段时间，路由器才用洪泛法向所有路由器发送链路状态信息。

## Slide 180: 洪泛法
更新报文
t
ACK报文
R
R
R
R
t1
t2
t3
t4

## Slide 181: 4.6.3 OSPF
所有的路由器都维持一个链路状态数据库 (link-state database)，这个数据库实际上就是全网的拓扑结构图。这个拓扑结构图在全网范围内是一致的，每个路由器都知道整个网络的拓扑结构。
每个路由器根据链路状态数据库中的数据，使用 SPF 算法构造出自己的路由表。

## Slide 182: 4.6.3 OSPF
OSPF 把自治系统再划分为不同的区域(area)：
自治系统 AS
区域 0.0.0.1
区域 0.0.0.3
主干区域 0.0.0.0
至其他自治系统
R9
R7
R6
R5
R4
R3
R2
R1
网 8
网 6
网 3
网 2
网 1
网 7
区域 0.0.0.2
网 4
网 5
R8

## Slide 183: 动手实验
实验4-8：配置 OSPF 动态路由

## Slide 184: 4.6.4 BGP
由于不同的自治系统使用不同的内部路由选择协议并使用不同的度量，所以必须在不同的自治系统之间使用另外的路由选择协议。目前使用最多的是边界网关协议 BGP， 其最新版本是 BGP-4（常简写为 BGP）。
BGP 只能是力求寻找一条能够到达目的网络且比较好的路由，而并非要寻找一条最佳路由。

## Slide 185: 4.6.5 路由器的结构
路由选择
（控制层面）
路由选择处理机
路由选择协议
路由表
3
输入端口
3
交换结构
输入端口
输出端口
分组转发
（数据层面）
转发表
分组处理
输出端口
…
…
1
1
1
3
3
1
2
2
2
2
3——网络层
2——数据链路层
1——物理层

## Slide 186: 端口对分组的处理
物理层处理
数据链路层
处理
网络层处理
分组排队
交
换
结
构
输入端口的处理
从
线
路
接
收
分
组
查表和转发
物理层处理
数据链路层
处理
网络层处理
分组排队
输出端口的处理
向
线
路
发
送
分
组
缓存管理
交
换
结
构

## Slide 187: 指引
网络层的几个重要概念
网际协议 IP
IP 层转发分组的过程
网际控制报文协议 ICMP
IPv6
互联网的路由选择协议
IP 多播
虚拟专用网 VPN 和网络地址转换 NAT
应用层
运输层
网络层
数据链路层
物理层

## Slide 188: 4.7.1 IP 多播的基本概念
共有 90 个主机接收视频节目
采用单播方式，
向 90 台主机传送
同样的视频节目
需要发送 90 个单播
R1
R3
R4
R2
视频服务器 M
（直播/实时）
…
…
…
30 个
30 个
90 个
30 个
30 个
30 个
30 个

## Slide 189: 4.7.1 IP 多播的基本概念
R1
R3
R4
R2
视频服务器 M
（直播/实时）
…
…
…
采用多播方式，
只需发送一次多播分组。
路由器复制多播分组并转发；局域网则直接进行硬件多播。
当多播组的主机数很大时（如成千上万个），采用多播方式就可明显地减轻网络中各种资源的消耗。
多播组成员共有 90 个
1 个
1 个
1 个
1 个
1 个
1 个
多播
多播
多播
1 个
复制

## Slide 190: IP 多播的一些特点
IP 多播所传送的分组需要使用多播 IP 地址，也就是 D 类IP 地址。多播地址只能用于目的地址，而不能用于源地址。
IP 多播可以分为两种，一种是只在本局域网上进行硬件多播，另一种则是在互联网的范围进行多播。在互联网上进行多播的最后阶段，还是要把多播数据报在局域网上用硬件多播交付多播组的所有成员。

## Slide 191: 4.7.2 在局域网上进行硬件多播
以太网多播地址的范围是从 01-00-5E-00-00-00 到 01-00-5E-7F-FF-FF。
D 类 IP 地址可供分配的有 28 位，这 28 位中的前 5 位不能用来构成以太网多播地址，只有后 23 位才映射以太网多播地址中的后 23 位。

## Slide 192: D 类 IP 地址与以太网多播地址的映射关系
00000000
00000001
01011110
0
1110
0
8
16
24
31
D 类 IP 地址
这 5 位不使用
48 位以太网地址
0 1 0 0 5 E
表示多播
最低 23 位来自 D 类 IP 地址

## Slide 193: IP 多播需要两种协议
IGMP 网际组管理协议
多播路由选择协议

## Slide 194: IGMP 使多播路由器知道多播组成员信息
128.56.24.34
135.27.74.52
130.12.14.56
130.12.14.43
多播组
226.15.37.123
IGMP
IGMP
IGMP
IGMP
R1
R4
R3
R2

## Slide 195: IGMP 可分为两个阶段
第一阶段：当某个主机加入新的多播组时，该主机应向多播组的多播地址发送 IGMP 报文，声明自己要成为该组的成员。本地的多播路由器收到 IGMP 报文后，将组成员关系转发给互联网上的其他多播路由器。
第二阶段：因为组成员关系是动态的，因此本地多播路由器要周期性地探询本地局域网上的主机，以便知道这些主机是否还继续是组的成员。

## Slide 196: 多播路由选择
洪泛和剪除
隧道技术(tunneling)
基于核心的发现技术

## Slide 197: 洪泛和剪除及 RPB、多播转发树
剪除没有
组成员的树枝
源点
R3
R4
R6
R7
R8
R1
R5
R2
转发多播数据报
收到后即丢弃

## Slide 198: 隧道技术(tunneling)
不支持多播
的网络
隧道
多播数据报
单播 IP 数据报
首部
数 据
首部
数 据
网 1 和网 2 中的多播数据报
隧道中通行的单播 IP 数据报
R2
R1
网 1
（支持多播）
网 2
（支持多播）

## Slide 199: 基于核心的发现技术
这种方法对于多播组的大小在较大范围内变化时都适合。
这种方法是对每一个多播组 G 指定一个核心(core)路由器，给出它的 IP 单播地址。
核心路由器按照前面讲过的方法创建出对应于多播组 G 的转发树。

## Slide 200: 指引
网络层的几个重要概念
网际协议 IP
IP 层转发分组的过程
网际控制报文协议 ICMP
IPv6
互联网的路由选择协议
IP 多播
虚拟专用网 VPN 和网络地址转换 NAT
应用层
运输层
网络层
数据链路层
物理层

## Slide 201: 专用地址和全球地址
考虑到 IP 地址的紧缺，以及某些主机只需要和本机构内部的其他主机进行通信，互联网管理机构将一部分 IP 地址作为专用地址（private address）供机构内部自行分配使用。
专用地址只能用于一个机构的内部通信，不能用于和互联网上的主机通信（互联网中的所有路由器对目的地址是专用地址的数据报一律不进行转发）。不同的机构在内部可使用相同的专用地址。

## Slide 202: 专用地址和全球地址
与专用地址相对的是全球地址，这是互联网主机通信所必须具有的、全球唯一的 IP 地址，必须向互联网的管理机构申请才可以使用。
互联网管理机构划分的三个 IPv4 专用地址块如下：
  10.0.0.0/8，即从 10.0.0.0 到 10.255.255.255。
  172.16.0.0/12，即从 172.16.0.0 到 172.31.255.255。
  192.168.0.0/16，即从 192.168.0.0 到 192.168.255.255。

## Slide 203: 4.8.1 虚拟专用网 VPN
采用专用 IP 地址的互连网络称为专用网。
如果一个机构有很多部门且分布在世界各地，就可以利用公用的互联网作为此机构各专用网之间的通信载体，形成一个更大的专用网，这样的专用网称为虚拟专用网 VPN (Virtual Private Network)。
虚拟专用网用于一个机构内部的主机通信，而不是用于和机构外的主机通信。

## Slide 204: 用隧道技术实现虚拟专用网
X
10.1.0.1
部门 A
互联网
部门 B
R1
R2
隧道
125.1.2.3
194.4.5.6
Y
10.2.0.3
专用地址
专用地址
全球地址
网络地址 = 10.1.0.0/24
（专用地址）
网络地址 = 10.2.0.0/24
（专用地址）

## Slide 205: 用隧道技术实现虚拟专用网
X
10.1.0.1
部门 A
互联网
部门 B
R1
R2
隧道
125.1.2.3
194.4.5.6
Y
10.2.0.3
加密的从 X 到 Y 的内部数据报
外部数据报的数据部分
源地址：125.1.2.3
目的地址：194.4.5.6
数据报首部
部门 A
部门 B
X
Y
R1
R2
10.1.0.1
10.2.0.3
虚拟专用网 VPN
外部数据报

## Slide 206: 远程接入 VPN(remote access VPN)
有的公司可能没有分布在不同场所的部门，但却有很多流动员工在外地工作，他们需要经常访问公司内网的服务器，远程接入 VPN 可满足这种需求。
在外地工作的员工通过拨号接入互联网，而员工个人电脑中的 VPN 软件可在员工的个人电脑和公司的主机之间建立 VPN 隧道，因而外地员工就可以使用公司内部的网络了。

## Slide 207: 4.8.2 网络地址转换 NAT
专用网内的主机如果想要和互联网上的主机通信，使用得最多的方法是网络地址转换 NAT（Network Address Translation）。
这种方法需要在专用网连接到互联网的路由器上安装 NAT 软件。装有 NAT 软件的路由器叫做 NAT 路由器，它至少有一个有效的全球 IP 地址。

## Slide 208: 4.8.2 网络地址转换 NAT
所有使用专用地址的主机在和外界通信时都要在 NAT 路由器上将其专用地址转换成全球 IP 地址才能和互联网通信。
NAT
路由器
专用网 192.168.0.0/16
互联网
192.168.0.3
213.18.2.4
全球 IP 地址
172.38.1.5
A
192.168.0.4
S = 213.18.2.4
D = 192.168.0.3

S = 213.18.2.4
D = 172.38.1.5

S = 192.168.0.3
D = 213.18.2.4

NAT 转换表
专用地址 全球 IP 地址
192.168.0.3 172.38.1.5
… …
B

S = 172.38.1.5
D = 213.18.2.4

## Slide 209: 4.8.2 网络地址转换 NAT
在内部主机与外部主机通信时，在 NAT 路由器上发生了两次地址转换：
  离开专用网时：替换源地址，将专用地址替换为全球地址。
  进入专用网时：替换目的地址，将全球地址替换为专用地址。
NAT 转换表举例
方向 | 字段 | 原先的 IP 地址 | 转换后的 IP 地址
出（发往互联网） | 源 IP 地址 | 192.168.0.3 | 172.38.1.5
入（进入专用网） | 目的 IP 地址 | 172.38.1.5 | 192.168.0.3

## Slide 210: 4.8.2 网络地址转换 NAT
当 NAT 路由器具有 n 个全球 IP 地址时，专用网内最多可以同时有 n 台主机接入到互联网。
可以使专用网内较多数量的主机轮流使用 NAT 路由器有限数量的全球 IP 地址。
通过 NAT 路由器的通信必须由专用网内的主机发起，因此专用网内部的主机不能直接充当服务器用。

## Slide 211: 网络地址与端口号转换 NAPT
NAT 并不能节省 IP 地址。为了更加有效地利用 NAT 路由器上的全球 IP 地址，现在常用的 NAT 转换表把运输层的端口号也利用上。这样，就可以使多个专用网主机，共用 NAT 路由器上的一个全球 IP 地址，同时和互联网上的不同主机进行通信。
使用端口号的 NAT 叫做网络地址与端口号转换 NAPT (Network Address and Port Translation)，而不使用端口号的 NAT 就叫做传统的 NAT (traditional NAT)。

## Slide 212: NAPT 转换表举例
方向 | 字段 | 原先的 IP 地址和端口号 | 转换后的 IP 地址和端口号
出 | 源 IP 地址 : TCP 源端口 | 192.168.0.3 : 30000 | 172.38.1.5 : 40001
出 | 源 IP 地址 : TCP 源端口 | 192.168.0.4 : 30000 | 172.38.1.5 : 40002
入 | 目的 IP 地址 : TCP 目的端口 | 172.38.1.5 : 40001 | 192.168.0.3 : 30000
入 | 目的 IP 地址 : TCP 目的端口 | 172.38.1.5 : 40002 | 192.168.0.4 : 30000
NAPT 把专用网内不同的源 IP 地址都转换为相同的全球 IP 地址，但将 TCP 源端口号（不管是否不同）转换为不同的新的端口号。
当 NAPT 路由器收到从互联网发来的应答时，就可以从 IP 数据报的数据部分找出运输层端口号，然后根据不同的目的端口号，从 NAPT 转换表中找到正确的目的主机和端口号。

## Slide 213: 动手实验
实验4-9：配置 NAT 和 NAPT

## Slide 214
Thank You！
Any Questions？